## Slide 1
COMENZAR JUEGO
INSTRUCCIONES
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2: -SI NO ACIERTAS VUELVES A LA PREGUNTA ANTERIOR -SI APARECE UNA IMAGEN CLIKA AL RATON SUERTE
COMENZAR
SALIR

## Slide 3
HABITUALMENTE EN LAS INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO, LOS COMPRESORES DEBEN GARANTIZAR UNA PRESIÓN MÍNIMA DE:
2 bar.
20 bar.
6 bar.
15 bar.

## Slide 4
LOS GENERADORES DE AIRE COMPRIMIDO CONCEBIDOS PARA SUMINISTRAR UN GRAN CAUDAL DE FLUIDO PERO A BAJA PRESIÓN SON:
Los rotativos de paletas.
Los de tornillo.
Los de émbolo.
Los turbocompresores.

## Slide 5
LOS ACUMULADORES INTERMEDIOS DE UNA INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO SIRVEN PARA:
Elevar la presión de la red general hasta 10 bar.
Garantizar cierta reserva de aire.
Elevar la temperatura del aire hasta alcanzar el nivel adecuado.
Absorber las fluctuaciones en el consumo de aire comprimido de los propios compresores.

## Slide 6
LAS CAIDAS DE PRESIÓN EN TODA LA RED DE AIRE COMPRIMIDO HASTA LOS DISPOSITIVOS DE CONSUMO, NO DEBEN SER SUPERIORES EN LA PRÁCTICA AL:
2% de la presión de trabajo.
4% de la presión de trabajo.
5% de la presión de trabajo.
1% de la presión de trabajo.

## Slide 7
LOS COMPRESORES ROTATIVOS DE PALETAS ¿QUÉ PRESIONES PROPORCIONAN?
De hasta unos 5 bar para los de una etapa, y unos 10 bar para los de dos etapas.
De hasta unos 4 bar para los de una etapa, y unos 8 bar para los de dos etapas.
De hasta unos 3 bar para los de una etapa, y unos 6 bar para los de dos etapas.
De hasta unos 6 bar para los de una etapa, y unos 12 bar para los de dos etapas.

## Slide 8
EN LA RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO ¿ENTRE QUÉ VALORES ESTARÁ COMPRENDIDA LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DEL AIRE?
Entre 6 y 10 m/s
Entre 3 y 7 m/s
Entre 5 y 9 m/s
Entre 4 y 8 m/s

## Slide 9
¿CÓMO SE LE DENOMINA AL ELEMENTO DE CONEXIÓN DE AIRE, QUE PERMITE CONECTAR EL AIRE COMPRIMIDO DE UNA RED DESDE UNA TOMA DE PRESIÓN, AL EQUIPO CONSUMIDOR?
Regulador.
Racor.
Conector o enchufe rápido.
Válvula de conexión.

## Slide 10
CÓMO SE CONOCE A LOS GRUPOS QUE SE INSTALAN A LA ENTRADA DE LAS MÁQUINAS NEUMÁTICAS, PARA SOMETER AL AIRE COMPRIMIDO A UN TRATAMIENTO FINAL QUE LO HAGA APTO PARA EL CONSUMO?
Unidades de mantenimiento
Unidades de filtrado
Unidades de decantación
Grupos de limpieza

## Slide 11
EN LOS CASOS EN LOS CUALES ES OBLIGADO EL USO DE AIRE COMPRIMIDO NO LUBRICADO SE EMPLEAN COMPRESORES DE:
Uña o tornillo
Tornillo lubricado.
Émbolo.
Cilindro.

## Slide 12
EN GENERAL, SE RESERVA EL NOMBRE DE DEPÓSITO AL ELEMENTO PRINCIPAL DE ALMACENAJE DE AIRE A PRESIÓN, DE:
Menor volumen
Mayor volumen
Al de mayor volumen se le llama acumulador
Todas son falsas