## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
11. Según el RITE (IT-2 MONTAJE), en el ajuste de los sistemas de aire, el punto de trabajo de cada ventilador debe ajustarse:
a) Al caudal y la presión correspondiente de diseño.
b) Al máximo de su curva característica.
c) Para que el ruido sea inferior a 20 dB en la sala de máquinas.
d) A un 10 % por encima del caudal nominal para prevenir las pérdidas de carga por la suciedad.

## Slide 3
12. Según el RITE (IT-2 MONTAJE), en las pruebas de eficiencia energética del montaje, el rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de:
a) Las otras tres respuestas son incorrectas.
b) 5 unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético.
c) 10 unidades respecto al valor nominal de fábrica.
d) No hay límite establecido, solo debe funcionar.

## Slide 4
13. ¿Cuál es el fin principal de la IT 3, MANTENIMIENTO Y USO del RITE?
a) Regular exclusivamente los precios de los contratos de mantenimiento.
b) Asegurar que el funcionamiento de las instalaciones se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando seguridad, durabilidad y protección del medio ambiente.
c) Limitar el uso de instalaciones de más de 15 años por su falta de seguridad y protección del medio ambiente.
d) Establecer multas por falta de limpieza de los equipos.

## Slide 5
14. Según el RITE (IT-3 MANTENIMIENTO Y USO), para un calentador de ACS a gas con Pn ≤ 24,4 kW en "restantes usos" (no viviendas), la periodicidad del mantenimiento preventivo es:
a) 2 años.
b) 5 años.
c) Anual.
d) Mensual.

## Slide 6
15. Según el RITE (IT-3 MANTENIMIENTO Y USO), en viviendas, ¿cuál es la periodicidad de mantenimiento para sistemas de aire acondicionado con potencia Pn ≤ 12 kW?
a) Anual.
b) Cada 2 años.
c) Cada 3 años.
d) Cada 4 años.

## Slide 7
16. Según el RITE (IT-3 MANTENIMIENTO Y USO), para instalaciones solares térmicas con potencia nominal mayor a 14 kW, la periodicidad de las operaciones de mantenimiento es:
a) Anual.
b) Semestral.
c) Trimestral.
d) Mensual.

## Slide 8
17. Según el RITE (IT-3 MANTENIMIENTO Y USO), en instalaciones de potencia útil nominal mayor de 70 kW, ¿con qué frecuencia debe realizarse la limpieza del quemador de la caldera?
a) Una vez por temporada (t).
b) Una vez al mes (m).
c) Dos veces por temporada (2t).
d) Semanalmente (S).

## Slide 9
18. Según la Tabla 3.2 del RITE de la IT 3.4.1, evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor, un generador de calor de potencia P > 1000 kW requiere medir el contenido de CO y CO2 con periodicidad:
a) Cada dos años (2a).
b) Cada tres meses (3m).
c) Mensual (m).
d) Semanal (S).

## Slide 10
19. Según el RITE (IT-3 MANTENIMIENTO Y USO), ¿quién es responsable de la actualización permanente de la documentación del Manual de Uso y Mantenimiento?
a) Quien haya fabricado los equipos.
b) La persona usuaria de la vivienda.
c) El órgano competente de la Comunidad Autónoma.
d) La empresa mantenedora o la dirección de mantenimiento, según proceda.

## Slide 11
20. Según el RITE (IT-3 MANTENIMIENTO Y USO), en generadores de frío de potencia 70 kW < P ≤ 1000 kW, la medición de la potencia eléctrica absorbida debe hacerse cada:
a) Mes.
b) Tres meses (3m).
c) Año (t).
d) Dos años (2a).