## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
31. Conforme a la Instrucción Técnica IT-4 INSPECCIÓN del RITE, ¿qué debe incluir obligatoriamente el informe de inspección entregado a la persona propietaria o arrendataria?
a) Exclusivamente los datos numéricos y magnitudes físicas de las mediciones (rendimiento, temperatura de humos y exceso de aire).
b) Únicamente la calificación oficial de "Aceptable", "Condicionada" o "Negativa" según el acta normalizada de la comunidad autónoma.
c) Un presupuesto detallado y vinculante para la reparación inmediata de los defectos detectados, incluyendo materiales y mano de obra.
d) El resultado de la inspección y recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad la eficiencia energética de la instalación.

## Slide 3
32. Según lo establecido en la Instrucción Técnica IT-4 INSPECCIÓN del RITE, en las inspecciones periódicas de eficiencia energética de sistemas con una potencia superior a 70 kW, ¿qué aspecto relacionado con el seguimiento de la instalación debe verificarse obligatoriamente?
a) Los resultados del programa de gestión energética para comprobar su realización y la evolución de los mismos.
b) El registro de temperaturas de cada unidad terminal realizado por la persona usuaria de forma diaria.
c) Las facturas originales de compra de todos los emisores térmicos instalados en el edificio.
d) El certificado de limpieza de los conductos de aire realizado exclusivamente mediante robots de cepillado.

## Slide 4
33. Según la Instrucción Técnica IT-4 INSPECCIÓN del RITE, ¿quién debe realizar de manera independiente la inspección de las instalaciones de calefacción, aire acondicionado y ventilación?
a) La empresa mantenedora que realiza las revisiones mensuales de la instalación, siempre que cuente con personal técnico titulado en plantilla.
b) Únicamente el personal facultativo de la Comunidad Autónoma, adscrito a la dirección general competente en materia de energía e industria.
c) Personal experto cualificado o acreditado, ya sea personal autónomo o contratado por entidades públicas o privadas.
d) La dirección de la instalación o el personal de ingeniería proyectista que firmó el proyecto original y la dirección de obra de la misma.

## Slide 5
34. De acuerdo con la Instrucción Técnica IT-4 INSPECCIÓN del RITE, ¿con qué evento se debe hacer coincidir la inspección de la instalación térmica completa de más de quince años?
a) Con la inspección inicial de una nueva reforma o gran rehabilitación del edificio que implique un cambio en la envolvente térmica o en el uso del inmueble.
b) Con la primera inspección del generador de calor o frío una vez superada dicha antigüedad.
c) Con la fecha de renovación del contrato de mantenimiento anual suscrito con la empresa mantenedora autorizada para asegurar la validez administrativa del informe.
d) Con la inspección periódica de los sistemas de distribución de aire y limpieza de conductos establecida para garantizar la calidad del aire interior.

## Slide 6
35. De acuerdo con la Instrucción Técnica IT-4 INSPECCIÓN del RITE, ¿qué procedimiento debe seguir el órgano competente de la comunidad autónoma respecto a la verificación de los informes de inspección emitidos anualmente?
a) Realizará una selección al azar de al menos un porcentaje significativo del total de informes de inspección emitidos anualmente para someterlos a verificación.
b) Debe realizar una auditoría técnica obligatoria sobre el 100 % de los informes que califiquen una instalación como "Negativa".
c) Únicamente supervisará aquellos informes realizados por personas expertas que actúen por cuenta propia como personal autónomo.
d) La verificación de los informes solo será preceptiva cuando exista una denuncia previa por parte de la persona titular de la instalación térmica.

## Slide 7
36. Según el ámbito de aplicación del CTE DB HS 4, ¿en qué caso se consideran incluidas las reformas de instalaciones existentes?
a) Siempre que se cambie más del 25 % de la tubería principal.
b) Cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores.
c) Únicamente cuando afecte a la acometida general del edificio.
d) Cuando el edificio tenga una antigüedad superior a 20 años.

## Slide 8
37. El CTE DB HS 4 establece que los materiales de las tuberías y accesorios deben ser resistentes a una temperatura de hasta:
a) 40 ºC, además de a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.
b) 60 ºC, para garantizar la salubridad frente a la Legionella.
c) 95 ºC, para soportar posibles fallos en los termostatos.
d) 110 ºC, en previsión de golpes de ariete térmicos.

## Slide 9
38. De acuerdo al CTE DB HS 4, al realizar la prueba de estanqueidad, el manómetro utilizado debe apreciar como mínimo intervalos de presión de:
a) 0,01 bar.
b) 0,1 bar.
c) 0,5 bar.
d) 1,0 bar.

## Slide 10
39. Conforme al CTE DB HS 4, ¿en qué punto de la instalación es obligatorio disponer de un sistema antirretorno para evitar la inversión del flujo?
a) En cada ramal de enlace a aparatos sanitarios individuales.
b) Únicamente en la llave de toma de la compañía suministradora.
c) En la base de las ascendentes.
d) En los grifos de vaciado de los cuartos húmedos.

## Slide 11
40. Atendiendo al CTE DB HS 5, ¿a qué valor de caudal equivale una "Unidad de Desagüe (UD)"?
a) 0,47 dm³/s.
b) 1,00 dm³/s.
c) 0,03 dm³/s.
d) 0,50 dm³/s.