## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
121. ¿Cuál es la velocidad frontal máxima permitida en las compuertas de toma y expulsión de aire en un sistema de enfriamiento gratuito, de acuerdo con la GUÍA TÉCNICA AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN?
a) 4 m/s.
b) 8 m/s.
c) 6 m/s.
d) 10 m/s.

## Slide 3
122. En un dispositivo de tres compuertas para enfriamiento gratuito, la GUÍA TÉCNICA AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN establece que la compuerta de aire de retorno debe situarse:
a) En serie con los ventiladores de aire de retorno e impulsión.
b) En paralelo con el ventilador de impulsión.
c) De forma independiente a los circuitos de ventilación.
d) En serie únicamente con el ventilador de expulsión.

## Slide 4
123. De acuerdo con la GUÍA TÉCNICA AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, ¿qué eficiencia de temperatura mínima debe garantizarse obligatoriamente en la sección de mezcla de un sistema de enfriamiento gratuito por aire?
a) 50 %.
b) 60 %.
c) 90 %.
d) 75 %.

## Slide 5
124. En el contexto de un control de entalpía puro descrito en la GUÍA TÉCNICA AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, ¿qué posición adoptan las compuertas de aire exterior y expulsión si la entalpía del aire exterior (ho) es superior a la del aire de retorno (hr)?
a) Permanecen abiertas al 100 % de su capacidad para maximizar el caudal de aire y compensar la carga térmica mediante ventilación forzada.
b) Están cerradas en la mínima posición, asegurando el mínimo aporte de renovación.
c) Se posicionan automáticamente al 50 % de su recorrido total para establecer un equilibrio termodinámico entre el aire de mezcla y el aire de retorno.
d) Abren de forma proporcional a la temperatura de mezcla Tm.

## Slide 6
125. En el enfriamiento gratuito, el sistema de temperatura seca es el más utilizado frente al de entalpía debido, según la GUÍA TÉCNICA 0 EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, principalmente a:
a) Que el control de entalpía no genera ahorros significativos en climas secos.
b) El elevado coste de adquisición de los termómetros de bulbo seco.
c) La prohibición normativa de instalar sondas de humedad en la intemperie.
d) La falta de precisión y dificultad de mantenimiento de las sondas de humedad.

## Slide 7
126. Si disponemos de una enfriadora con enfriamiento gratuito por agua mediante batería adicional, la GUÍA TÉCNICA AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN indica que el sistema puede entrar en acción:
a) Con al menos 5 grados de diferencia entre el aire y el fluido.
b) Con al menos 10 grados de diferencia entre el aire y el fluido.
c) Solo con un grado de diferencia entre la temperatura del aire exterior y la del agua.
d) Únicamente cuando la presión hidrostática sea superior a 2 bar.

## Slide 8
127. Con respecto al aprovechamiento geotérmico, la GUÍA TÉCNICA AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN señala que el terreno mantiene una temperatura estable e insensible a la radiación solar:
a) A partir de unos 15 metros de profundidad.
b) A partir de los 2 metros de profundidad.
c) A partir de los 5 metros de profundidad.
d) A partir de los 50 metros de profundidad.

## Slide 9
128. Tal como se expone en la GUÍA TÉCNICA AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, ¿en qué efecto termodinámico se fundamenta el funcionamiento de los sistemas de enfriamiento gratuito por migración de refrigerante?
a) Efecto Joule-Thomson.
b) Efecto Termosifón.
c) Efecto Venturi.
d) Efecto Peltier.

## Slide 10
129. La integración de la opción de free-cooling de expansión directa en una enfriadora implica habitualmente, según la GUÍA TÉCNICA AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, una carga de refrigerante adicional de:
a) Entre un 1 % y un 2 % por circuito.
b) Exactamente un 15 % del total de la carga.
c) No implica carga adicional alguna en ningún caso.
d) En torno al 4-5 % por circuito.

## Slide 11
130. De acuerdo con las definiciones de la GUÍA TÉCNICA AHORRO Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, ¿cómo se denomina la temperatura que se alcanza cuando el aire está al 100 % de humedad y coincide con la del agua en un proceso ideal?
a) Temperatura de saturación adiabática.
b) Temperatura de rocío crítica.
c) Temperatura de condensación latente.
d) Temperatura seca de diseño estacional.