## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
191. De acuerdo con el MANUAL INFORMATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUESTOS DE MANTENIMIENTO de Osakidetza, ¿qué elementos específicos deben integrar las barandillas para ser consideradas una protección colectiva reglamentaria?
a) Una barra superior situada a 90 cm de altura, pasamanos intermedio y un zócalo perimetral de seguridad de 10 cm.
b) Únicamente redes de seguridad anticaída y líneas de vida horizontales ancladas rígidamente a la estructura del andamio.
c) Una barra de protección a 1 metro de altura y una malla de señalización naranja de alta visibilidad para prevenir la caída de materiales.
d) Barra superior a 1 metro, barra intermedia y rodapié de 0,15 m.

## Slide 3
192. En cuanto a la manipulación de cargas se refiere (MANUAL INFORMATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUESTOS DE MANTENIMIENTO), ¿cuál es la técnica correcta para levantar un peso del suelo?
a) Mantener las piernas rectas y doblar la espalda.
b) Flexionar las rodillas y realizar el esfuerzo con las piernas, manteniendo la espalda recta.
c) Levantar la carga de forma rápida y con un giro de cintura.
d) Mantener la carga lo más alejada posible del cuerpo.

## Slide 4
193. Atendiendo a la clasificación mineralógica de los silicatos complejos del amianto indicados en el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, ¿cuál de las siguientes opciones agrupa correctamente solo variedades de amianto?
a) Crisotilo, Crocidolita, Antofilita y Silicato de Calcio.
b) Amosita, Tremolita, Actinolita y Antofilita.
c) Crisotilo, Amosita, Crocidolita y Fibrocemento.
d) Actinolita, Tremolita, Serpentina y Moscovita.

## Slide 5
194. En el mantenimiento de calderas, una persona oficial encuentra un "calorifugado" que puede pulverizarse simplemente con la presión manual. Este material se clasifica, según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, como:
a) No friable, con riesgo de emisión inexistente si está seco.
b) No friable, requiriendo obligatoriamente el uso de herramientas mecánicas para liberar fibras.
c) Material inerte, ya que los calorifugados solo son peligrosos en caso de rotura por herramientas.
d) Friable, y su peligrosidad es alta porque puede liberar fibras por vibraciones o movimientos de aire.

## Slide 6
195. Respecto a la obligatoriedad de retirada de materiales con amianto (MCA) en instalaciones de Osakidetza, ¿cuál es la instrucción técnica correcta según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO?
a) Deben ser retirados obligatoriamente al finalizar su vida útil o en caso de demoliciones.
b) Su retirada es opcional incluso en demoliciones si el material es no friable.
c) Solo es obligatorio retirarlos si se encuentran en zonas de acceso público.
d) Es obligatorio retirarlos inmediatamente al detectar cualquier síntoma de envejecimiento.

## Slide 7
196. De acuerdo con el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, ¿qué propiedad física de las fibras de amianto favorece que representen un riesgo respiratorio persistente en un taller de fontanería tras la manipulación de una junta?
a) Su capacidad de sublimación a temperatura ambiente.
b) Su reactividad química con el hierro de las tuberías.
c) Sus características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada.
d) Su peso específico elevado, que las hace depositarse rápidamente en el suelo.

## Slide 8
197. Una persona oficial de mantenimiento debe intervenir en una bomba centrífuga. ¿Dónde existe mayor riesgo de encontrar amianto friable en este equipo, según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO?
a) En la carcasa de fundición de la bomba.
b) En el bobinado de cobre del motor eléctrico.
c) En la junta de presión de la bomba centrífuga.
d) En el eje de transmisión de acero inoxidable.

## Slide 9
198. ¿Bajo qué condición se considera, según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, que el riesgo de emisión de fibras de un material con amianto es "prácticamente inexistente"?
a) Siempre que el material sea de tipo friable y esté seco.
b) Cuando se manipula exclusivamente con herramientas manuales en lugar de eléctricas.
c) Únicamente si el material se encuentra en el exterior de los edificios.
d) Cuando el material se encuentra intacto, en buen estado, encapsulado o aislado.

## Slide 10
199. Según los procedimientos de seguridad (MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO), ¿cómo deben gestionarse los materiales de los que se desprendan fibras de amianto para su transporte?
a) En bolsas de plástico transparente debidamente anudadas.
b) En embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen su contenido.
c) En recipientes metálicos abiertos para permitir la ventilación de las fibras.
d) No requieren etiquetado especial si el transporte se realiza dentro del mismo centro sanitario.

## Slide 11
200. Según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, sobre las patologías derivadas de la exposición al amianto, ¿qué característica técnica destaca sobre su aparición?
a) Presentan un largo periodo de latencia, manifestándose incluso mucho tiempo después de que la exposición haya cesado.
b) Los efectos desaparecen inmediatamente una vez cesa la exposición.
c) Solo afectan si la exposición es cutánea y por contacto directo.
d) Las patologías solo se presentan si hay inhalación de fibras visibles al ojo humano.