## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
71. Según el REBT en su ITC-BT-28, INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, en locales de espectáculos se instalará iluminación de balizamiento en cada peldaño si la inclinación es superior al:
a) 5 %.
b) 8 %.
c) 10 %.
d) 12 %.

## Slide 3
72. Según el REBT en su ITC-BT-28, INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA, en la instalación de alumbrado de locales donde se reúna público, el corte de una línea secundaria no afectará a más de:
a) La mitad de las lámparas.
b) La tercera parte de las lámparas.
c) El 10% de las lámparas.
d) Todas las lámparas del local.

## Slide 4
73. Según el REBT en su ITC-BT-33, INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS, las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en:
a) ITC-BT-29.
b) ITC-BT-27.
c) ITC-BT-28.
d) ITC-BT-24.

## Slide 5
74. Según el REBT en su ITC-BT-33, INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS, en esquema TT cuando exista seguridad de corte automático de la alimentación, la tensión límite convencional para protección contra contactos indirectos no será superior a:
a) 12 V valor eficaz en corriente alterna o 60 V en corriente continua.
b) 24 V valor eficaz en corriente alterna o 60 V en corriente continua.
c) 50 V.
d) 75 V.

## Slide 6
75. Según el REBT en su ITC-BT-33, INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS, en cuanto a la aparamenta de mando y seccionamiento los cuadros de distribución que alimenten aparatos de utilización deben integrar:
a) Dispositivos de protección contra las sobreintensidades.
b) Dispositivos de protección contra los contactos indirectos.
c) Bases de toma de corriente.
d) Las otras 3 respuestas son correctas.

## Slide 7
76. Según el REBT en su ITC-BT-33, INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS, en cuanto a la aparamenta de mando y seccionamiento, los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución:
a) Deben estar integrados siempre en el cuadro principal
b) Deben estar integrados siempre en un cuadro distinto del principal
c) Pueden estar integrados tanto en el cuadro principal como en los cuadros distintos del principal.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 8
77. Según el REBT en su ITC-BT-33, INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS, los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser:
a) Bloqueados en posición abierta.
b) De color rojo únicamente.
c) Retirados diariamente.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 9
78. Según el REBT en su ITC-BT-33, INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS, cada base de toma de corriente debe estar protegida por diferenciales de:
a) 10 mA.
b) 30 mA como máximo.
c) 300 mA.
d) No se requieren diferenciales en obras.

## Slide 10
79. Según el REBT en su ITC-BT-33, INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS, los locales de servicios de las obras (como vestuarios o dormitorios) se rigen por la:
a) ITC-BT-09.
b) ITC-BT-24.
c) ITC-BT-40.
d) ITC-BT-52.

## Slide 11
80. Según el REBT en su ITC-BT-33, INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS, en el caso de que una obra sea alimentada a partir de varias fuentes de alimentación, éstas deben conectarse mediante dispositivos diseñados de modo que:
a) Permitan el funcionamiento en paralelo de todas las fuentes simultáneamente.
b) Impidan la interconexión entre ellas.
c) Aseguren que la tensión de salida sea siempre de corriente continua.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.