## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
111. Según el RAT en su ITC-RAT 07, TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA, todo el cableado auxiliar instalado exteriormente al transformador deberá ser:
a) De material conductor de aluminio exclusivamente.
b) Resistente a la degradación por líquidos aislantes, a condiciones climáticas y no propagarán la llama.
c) De tipo rígido sin aislamiento.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 3
112. Según el RAT en su ITC-RAT 07, TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA, los grupos de conexión de los transformadores de potencia se fijarán de acuerdo con la norma:
a) UNE-EN 60076.
b) UNE 211605.
c) UNE-EN 62271.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 4
113. Según el RAT en su ITC-RAT 08, TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, estos transformadores cumplirán con lo prescrito en las normas de la serie:
a) UNE-EN 60076.
b) La ITC-RAT 08 nos dirige a la UNE-EN 60044 pero fue derogada y debemos consultar la UNE-EN IEC 61869.
c) UNE-EN 60332.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 5
114. Según el RAT en su ITC-RAT 08, TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, en los transformadores de intensidad para relés de protección, el proyectista debe garantizar que la saturación por corrientes de cortocircuito:
a) No se produzca nunca.
b) Sea siempre superior al 50 %.
c) No haga variar su relación de transformación y ángulo de fase de forma que impida el funcionamiento correcto de los relés.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 6
115. Según el RAT en su ITC-RAT 08, TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, se deberán poner a tierra:
a) Solo los bornes del primario.
b) Únicamente las pantallas metálicas de separación.
c) Todas las partes metálicas de los transformadores que no se encuentren sometidas a tensión.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 7
116. Según el RAT en su ITC-RAT 08, TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, para conductores de cobre la sección mínima de la puesta a tierra de los circuitos secundarios será:
a) 1,5 mm2 si el conductor está mecánicamente protegido.
b) 6 mm2 en cualquier caso.
c) 2,5 mm2 si el conductor está mecánicamente protegido y de 4 mm2 si no lo está.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 8
117. Según el RAT en su ITC-RAT 08, TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, en los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad se instalarán dispositivos que permitan:
a) La separación, para verificación o sustitución sin interrumpir la continuidad del circuito secundario.
b) Multiplicar por 7 la resistencia eléctrica del conductor.
c) El aumento de la resistencia eléctrica del conductor.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 9
118. Según el RAT en su ITC-RAT 08, TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, la instalación de los transformadores de medida y protección se hará de forma que sean:
a) Estancos al vacío.
b) Fácilmente accesibles para su posible verificación o sustitución.
c) Inaccesibles para cualquier persona.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 10
119. Según el RAT en su ITC-RAT 08, TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, en los transformadores de tensión, la caída de tensión en el cableado desde el transformador al contador no debe ser superior al:
a) 1 por 100.
b) 5 por 100.
c) 1 por 1000.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 11
120. Según el RAT en su ITC-RAT 08, TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, para transformadores de intensidad de medida (excepto clase S), su intensidad asignada se elegirá de forma que la carga prevista esté comprendida entre:
a) El 50 % y el 100 % de la intensidad asignada.
b) El 25 % y el 50 %.
c) El 10 % y el 100 %.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.