## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
31. Una escuadra para controlar la perpendicularidad es un instrumento de:
a) Medición directa.
b) Verificación.
c) Comparación analógica.
d) Amplificación mecánica.

## Slide 3
32. ¿Qué característica define a la apreciación de un instrumento de medida?
a) La longitud total de su escala.
b) La mínima variación de magnitud que puede leerse en su escala.
c) El error máximo admitido por el fabricante.
d) La fuerza necesaria para desplazar el palpador.

## Slide 4
33. Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de un Pie de rey universal o máuser:
a) La regla graduada.
b) El tornillo de fijación de la corredera.
c) Pata o palpador de exteriores móvil.
d) El tambor.

## Slide 5
34. Selecciona la respuesta correcta. En el tornillo micrométrico o Palmer:
a) Por cada vuelta del tornillo, este avanza una longitud equivalente a su paso de rosca.
b) Por cada 2 vueltas del tornillo, este avanza una longitud equivalente a su paso de rosca.
c) Por cada vuelta del tornillo, este avanza una longitud equivalente a 2 veces su paso de rosca.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 6
35. En un tornillo micrométrico o Pálmer que dispone de un tambor de 50 divisiones, si el paso de rosca del tornillo es de medio milímetro:
a) La apreciación será de 1 milímetro.
b) La apreciación será de 1 décima de milímetro.
c) La apreciación será de 1 centésima de milímetro.
d) La apreciación será de 1 milésima de milímetro.

## Slide 7
36. Selecciona la respuesta correcta. En un micrómetro o pálmer la función del tornillo de fricción:
a) Es inmovilizar el palpador móvil.
b) Es dificultar la transmisión de calor a través de las manos de la persona operaria hacia el instrumento.
c) Es realizar la aproximación final del palpador móvil a la superficie de la pieza. Este tornillo gira sin ejercer presión a la pieza cuando la presión de contacto entre el instrumento y la pieza es adecuada.
d) Es hacer girar al husillo igual que si utilizáramos el tambor para comodidad de la persona operaria.

## Slide 8
37. En un pie de rey, ¿para qué sirven las orejas situadas en la parte superior?
a) Para medir exteriores.
b) Para medir interiores.
c) Para medir profundidades.
d) Para fijar la medida.

## Slide 9
38. ¿Qué elemento del micrómetro sirve para bloquear el husillo una vez realizada la medida?
a) El trinquete.
b) El tambor fijo.
c) La manecilla y el anillo de bloqueo.
d) El yunque.

## Slide 10
39. El medidor de profundidades en un pie de rey universal o máuser se utiliza específicamente para:
a) Medir diámetros exteriores de ejes.
b) Medir el paso de una rosca.
c) Medir la profundidad de agujeros, rebajes y ranuras.
d) Verificar la planitud de una superficie.

## Slide 11
40. ¿Cuál es la función de las cachas protectoras (hechas con material aislante térmico) en el cuerpo de un micrómetro?
a) Proteger el instrumento de golpes.
b) Evitar que el calor de la mano de la persona operaria dilate el cuerpo del instrumento.
c) Mejorar el agarre del instrumento.
d) Facilitar el giro del tambor.