## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
51. Selecciona la respuesta correcta. En cuanto a los ajustes, se llama juego mínimo a:
a) La diferencia entre la medida máxima del agujero y la mínima del eje.
b) La diferencia entre la medida mínima del agujero y la máxima del eje.
c) Las otras tres respuestas son incorrectas.
d) La diferencia entre la medida mínima del agujero y la mínima del eje.

## Slide 3
52. Selecciona la respuesta correcta. En cuanto a los ajustes:
a) El ajuste fijo es aquel donde siempre existe juego.
b) El ajuste fijo es aquel donde el ajuste siempre es móvil.
c) El ajuste fijo es aquel donde siempre existe apriete.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 4
53. ¿Cómo se denomina la medida que sirve como punto de partida para la aplicación de tolerancias?
a) Medida efectiva.
b) Medida nominal.
c) Medida real.
d) Medida de control.

## Slide 5
54. En el sistema de ajuste de Agujero Base, la posición de la tolerancia del agujero es siempre:
a) H.
b) h.
c) J.
d) G.

## Slide 6
55. Se produce un ajuste con "apriete" cuando:
a) El diámetro del agujero es siempre mayor que el del eje.
b) El diámetro del eje es siempre mayor que el del agujero.
c) El diámetro del eje y el agujero son iguales.
d) La tolerancia es cero.

## Slide 7
56. La diferencia algebraica entre la medida mínima y la nominal se denomina:
a) Diferencia superior.
b) Diferencia inferior.
c) Tolerancia.
d) Juego máximo.

## Slide 8
57. Selecciona la respuesta más correcta. Las tolerancias dimensionales por sí solas:
a) Son suficientes.
b) Deben ser completadas definiendo los grados de rugosidad de las superficies.
c) Deben ser completadas definiendo las tolerancias geométricas de posición y de forma.
d) Las respuestas b) y c) son ambas correctas.

## Slide 9
58. Cuál de las siguientes NO es una tolerancia de forma:
a) La rectitud.
b) El ajuste.
c) La planitud.
d) La cilindricidad.

## Slide 10
59. Cuál de las siguientes NO es una tolerancia de posición.
a) El paralelismo.
b) La perpendicularidad.
c) La rectitud.
d) La inclinación.

## Slide 11
60. Selecciona la respuesta correcta. La simetría:
a) Determina la equidistancia respecto a un eje o un plano.
b) Determina la calidad de paralelo que existe entre una recta o un plano respecto de un elemento de referencia.
c) Determina la aproximación que tiene un plano o una recta a un ángulo deseado respecto de otro plano o recta tomados como elementos de referencia.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.