## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
71. El sistema de representación de secuencia mediante etapas y transiciones se denomina:
a) Diagrama espacio-fase.
b) Grafcet.
c) Esquema de montaje.
d) Diagrama de movimientos.

## Slide 3
72. En un diagrama de movimientos, el signo (+) representa:
a) El retroceso del vástago.
b) La salida del vástago.
c) La presencia de presión en el conducto de trabajo.
d) La conexión a la red de aire.

## Slide 4
73. En cuanto a los compresores de émbolo, de las siguientes afirmaciones selecciona aquella que NO es correcta.
a) Siguen siendo muy utilizados.
b) La inversión inicial es menor que en los compresores de tornillo.
c) Tienen prestaciones suficientes en cuanto a presión suministrada para la mayoría de las aplicaciones industriales.
d) No son más ruidosos que los rotativos.

## Slide 5
74. Selecciona la respuesta que NO es correcta. En cuanto a los arranques y paradas del compresor:
a) A veces es conveniente que el compresor se mantenga en marcha aunque no esté desarrollando potencia y gire en vacío.
b) Uno de los procedimientos para que el motor trabaje sin carga consiste en enviar el aire aspirado directamente al exterior.
c) Uno de los procedimientos para que el motor trabaje sin carga consiste en conectar mediante un circuito cerrado la cámara de aspiración con la de compresión.
d) No conviene reducir el número de arranques y paradas del compresor ya que a más arranques y paradas aumenta la vida del compresor.

## Slide 6
75. Selecciona la respuesta más correcta. Como principal ventaja de los compresores de Membrana o diafragma podemos citar:
a) Conseguir presiones de hasta 15 bar en una sola etapa.
b) Posibilidad de generar grandes caudales continuos.
c) La respuesta a) y b) son correctas.
d) La no contaminación con el aceite de lubricación de las piezas del compresor.

## Slide 7
76. Para el cálculo aproximado del volumen en m³ del depósito se puede utilizar la fórmula V=K⋅Q donde Q es el caudal en m³/min. Se pide calcular el Volumen para un caudal de 5000 l/min siendo K = 0,2.
a) Depósito de 1 m³
b) Depósito de 2 m³
c) Depósito de 1000 m³
d) Depósito de 2000 m³

## Slide 8
77. Además de la realización de purgas en los depósitos, para conseguir aire comprimido seco se pueden emplear:
a) Mezclas con aire caliente al final del proceso.
b) Calentar el aire para lograr su secado.
c) La respuesta a) y la respuesta b) son ambas correctas.
d) El empleo de secadores frigoríficos y de absorción.

## Slide 9
78. ¿Cuál es la función principal de los acumuladores intermedios en una red de distribución?
a) Aumentar la presión del sistema.
b) Compensar las fluctuaciones de presión de los actuadores y servir como reserva de aire.
c) Filtrar el aceite residual del compresor.
d) Medir el caudal de consumo de la planta.

## Slide 10
79. En una red de distribución de aire, la tubería principal debe instalarse con una pendiente de:
a) 0 %.
b) 1 a 3 %.
c) 5 a 10 %.
d) 15 %.

## Slide 11
80. Un grupo de mantenimiento convencional está compuesto por:
a) Compresor, depósito y motor.
b) Filtro, regulador de presión y lubricador.
c) Secador, enfriador y purgador.
d) Válvula de seguridad, manómetro y presostato.