## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
91. Selecciona la respuesta más correcta. En los motores neumáticos de pistones radiales se pueden desarrollar potencias de hasta:
a) 3,5 kW.
b) 5 kW.
c) 7,5 kW.
d) 10 kW.

## Slide 3
92. Selecciona la respuesta más correcta. En los motores de pistones radiales se pueden conseguir velocidades máximas (en vacío) para motores de pequeña potencia de hasta:
a) 9000 rpm.
b) 18000 rpm.
c) 19000 rpm.
d) 20000 rpm.

## Slide 4
93. En los motores neumáticos respecto a los eléctricos:
a) Tienen un rendimiento energético superior.
b) Las velocidades pueden regularse utilizando reguladores de caudal y presión.
c) Son mucho más silenciosos sin necesidad de silenciador.
d) No requieren aire lubricado.

## Slide 5
94. ¿Qué tipo de motor neumático funciona bajo un principio similar al de un motor de combustión interna?
a) Motor de paletas.
b) Motor de pistones radiales.
c) Motor de turbina.
d) Motor de engranajes.

## Slide 6
95. Para aumentar el par de salida de un motor neumático se suele acoplar:
a) Un silenciador de gran tamaño.
b) Un reductor de velocidad.
c) Un depósito acumulador individual.
d) Un regulador de escape.

## Slide 7
96. Los actuadores de giro tipo cremallera transforman el movimiento lineal en rotacional, generalmente no superior a:
a) 90º.
b) 180º.
c) 360º.
d) 720º.

## Slide 8
97. ¿Cuál de las siguientes válvulas NO es de asiento?
a) La de bola.
b) La de corredera.
c) La de cono.
d) La de disco plano.

## Slide 9
98. Seleccione la respuesta más correcta. ¿Cuál de las siguientes válvulas será necesario que esté suficientemente dimensionada para que por ella circule el suficiente caudal para alimentar a los cilindros?
a) La válvula distribuidora que alimentará los cilindros.
b) Una válvula encargada de dar señal de pilotaje a la válvula de la opción a).
c) La respuesta a) y la b) son ambas correctas.
d) Ninguna de las otras 3 respuestas es correcta.

## Slide 10
99. Seleccione la respuesta más correcta. La velocidad de traslación del émbolo de un cilindro de uso industrial normal:
a) La velocidad máxima puede llegar a 4 m/s y las velocidades más normales son entre 2,10 m/s y 2,80 m/s.
b) La velocidad máxima puede llegar a 1 m/s y las velocidades más normales son entre 0,10 m/s y 0,40 m/s.
c) La velocidad máxima puede llegar a 3 m/s y las velocidades más normales son entre 1,40 m/s y 1,80 m/s.

## Slide 11
100. Selecciona la respuesta correcta. Cuando se deseen velocidades mayores o menores en un cilindro se debe:
a) Para velocidades mayores pueden adaptarse válvulas de paso superior con racores y tuberías aumentadas también.
b) Para velocidades menores pueden emplearse válvulas de escape rápido en las salidas de los cilindros.
c) Para velocidades mayores, incorporar válvulas reguladoras de caudal en las tomas de los cilindros.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.