## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
101. En la identificación de orificios de una válvula según la norma ISO, el número "1" corresponde a:
a) Orificios de utilización.
b) Alimentación de presión.
c) Orificios de escape.
d) Pilotaje neumático.

## Slide 3
102. Las válvulas de "seta" se utilizan generalmente como mandos de:
a) Puesta en marcha suave.
b) Emergencia.
c) Control de flujo bidireccional.
d) Regulación de precisión.

## Slide 4
103. ¿Qué característica define a las válvulas de corredera?
a) No tienen rozamiento entre sus partes.
b) Tienen un recorrido de conmutación muy corto.
c) Son menos sensibles a la suciedad que las de asiento.
d) Basan su funcionamiento en un émbolo cilíndrico con rebajes que se desplaza axialmente.

## Slide 5
104. En una válvula 5/2, ¿qué indican los números?
a) 5 posiciones y 2 vías.
b) 5 vías y 2 posiciones.
c) 5 bar de presión y 2 escapes.
d) 5 milímetros de paso y 2 roscas.

## Slide 6
105. Selecciona la respuesta correcta. Las microválvulas neumáticas de accionamiento mecánico:
a) No son muy utilizadas en neumática ya que la intervención eléctrica encarece el sistema.
b) Son de tamaño reducido ya que los caudales que circulan por ellas son pequeños también.
c) Estas válvulas no pueden accionarse mediante rodillo.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 7
106. Selecciona la respuesta que NO es correcta. En cuanto al vástago de accionamiento de las microválvulas neumáticas:
a) Se deben de tener en cuenta tres posiciones del vástago. Reposo, accionamiento y posición de bloqueo de emergencia.
b) En el accionamiento por ruleta la microválvula se activa mediante una pequeña rampa en los dos sentidos de la marcha del tope.
c) En el accionamiento por ruleta abatible, la microválvula también es accionada por rampa, pero se activa únicamente en un solo sentido, en el otro se escamotea la ruleta mecánicamente pero no existe conmutación neumática.
d) Normalmente son válvulas de 2 posiciones y tres vías, pero pueden ser de otra configuración diferente.

## Slide 8
107. Selecciona la respuesta correcta. En cuanto a los temporizadores neumáticos:
a) Son componentes que proporcionan una señal de depresión en la salida después de transcurrido un tiempo desde la recepción de la señal.
b) El tiempo de retardo de la señal de salida es función del volumen de un depósito que se debe llenar y del flujo de entrada de aire.
c) Los dispositivos están formados por un regulador de caudal, un depósito y una válvula 3/2 de accionamiento por un detector de proximidad.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 9
108. Selecciona la respuesta más correcta. Los tiempos de retardo más comunes de los temporizadores neumáticos:
a) Varían entre 0 y 15 segundos pudiendo ser regulado a voluntad en función del caudal de entrada.
b) Varían entre 0 y 15 segundos, pero no pueden ser regulados.
c) Son elementos muy precisos pudiendo conseguir con ellos una precisión de 0,5 centésimas de segundo.
d) Las otras tres respuestas son incorrectas.

## Slide 10
109. ¿Qué tipo de detector electrónico es capaz de detectar cualquier tipo de material (metales, líquidos…)?
a) Detector inductivo.
b) Detector capacitivo.
c) Detector magnético.
d) Detector de fuga.

## Slide 11
110. Los detectores inductivos basan su funcionamiento en la presencia de:
a) Un campo eléctrico estático.
b) Un objeto metálico que crea corrientes inducidas en un campo magnético.
c) La interrupción de un haz de luz.
d) La deformación de una membrana elástica.