## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
131. ¿Qué función cumple un "racor de bloqueo"?
a) Impedir el paso de aire en ambos sentidos permanentemente.
b) Mantener la posición del cilindro en caso de caída brusca de presión.
c) Filtrar las partículas sólidas del aire.
d) Reducir el nivel de ruido en el escape.

## Slide 3
132. Para conectar un tubo a un racor instantáneo, la operación consiste en:
a) Roscado fuerte con llave inglesa.
b) Introducir el tubo a presión manual en el racor.
c) Calentar el extremo del tubo.
d) Utilizar una abrazadera de tornillo.

## Slide 4
133. ¿Qué válvula se utiliza para que el aire circule en un sentido pero no en el contrario?
a) Válvula selectora (O).
b) Válvula de simultaneidad (Y).
c) Válvula de escape rápido.
d) Válvula antirretorno.

## Slide 5
134. ¿Se puede regular la presión en un circuito neumático?
a) Si mediante una válvula reguladora de presión a cualquier valor deseado.
b) Si mediante una válvula reguladora de presión entre un valor desde 0 bar a un valor menor al de la presión de red.
c) No es posible regular la presión.
d) Sí, pero no si tengo más de tres actuadores.

## Slide 6
135. ¿Qué válvula se utiliza para realizar un mando desde diferentes puntos?
a) Válvula selectora (O).
b) Válvula de simultaneidad (Y).
c) Válvula de escape rápido.
d) Válvula antirretorno.

## Slide 7
136. En la denominación de elementos de un circuito, los detectores de posición de un cilindro suelen identificarse con:
a) La misma letra que el cilindro en mayúscula y un subíndice numérico. Por ejemplo, A1.
b) El mismo número que el cilindro y un subíndice en forma de letra mayúscula. Por ejemplo, 1A.
c) La misma letra que el cilindro en minúscula y un subíndice numérico. Por ejemplo, a1.
d) El mismo número que el cilindro y un subíndice en forma de letra minúscula. Por ejemplo 1a.

## Slide 8
137. En la denominación de elementos de un circuito, los actuadores principales suelen identificarse con:
a) Números.
b) Letras mayúsculas (A, B, C...).
c) Símbolos griegos.
d) Números pares.

## Slide 9
138. ¿Qué válvula se utiliza para que un cilindro avance solo si se accionan dos pulsadores simultáneamente?
a) Válvula selectora (O).
b) Válvula de simultaneidad (Y).
c) Válvula de escape rápido.
d) Válvula antirretorno.

## Slide 10
139. Para lograr el vaivén automático de un cilindro de doble efecto se requiere el uso de:
a) Dos detectores de posición (finales de carrera).
b) Una bomba de vacío externa.
c) Un regulador de presión manual.
d) Un motor neumático de paletas.

## Slide 11
140. La regulación de la velocidad en cilindros neumáticos se realiza preferentemente mediante:
a) El aumento de la presión de alimentación.
b) La estrangulación del aire.
c) La reducción del diámetro de las tuberías.
d) El cambio del aceite de lubricación.