## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
191. Ante una intervención en un equipo con elementos en movimiento (como brocas o correas), ¿qué instrucción de seguridad establece el MANUAL INFORMATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUESTOS DE MANTENIMIENTO sobre la vestimenta y el uso de protección manual?
a) Es obligatorio el uso de guantes de protección mecánica reforzada.
b) No se deben utilizar guantes ni chaquetas con mangas largas amplias.
c) Se deben usar chaquetas con puños abiertos para facilitar la ventilación.
d) Los guantes solo se permiten si el equipo no dispone de marcado "CE".

## Slide 3
192. Según el MANUAL INFORMATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUESTOS DE MANTENIMIENTO, ¿qué protocolo hay que seguir antes de realizar la limpieza, el cambio de una herramienta o ante un bloqueo de una máquina de carpintería?
a) Utilizar guantes de protección mecánica.
b) Limpiar los restos únicamente con aire comprimido.
c) Mantener la máquina en modo de espera o "stand-by".
d) Asegurarse de que el equipo esté parado y desconectado.

## Slide 4
193. ¿En qué componente específico de una bomba centrífuga es probable encontrar amianto en formato friable, según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO?
a) En el eje de acero de la transmisión.
b) En el rodamiento de bolas lubricado.
c) En la junta de presión de la bomba.
d) En la carcasa exterior de fundición.

## Slide 5
194. De acuerdo al MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, el amianto se utilizó en la fabricación de ciertos componentes mecánicos debido a sus propiedades. ¿En qué elementos de transmisión de fuerza se solía emplear como material de fricción?
a) Frenos y embragues.
b) Engranajes helicoidales y coronas.
c) Correas de distribución y cadenas de rodillos.
d) Rodamientos de agujas y casquillos de bronce.

## Slide 6
195. Una persona oficial mecánica detecta una "coquilla" de calorifugado deteriorada en una línea de vapor. De acuerdo al MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, ¿por qué se considera este material más peligroso que una tubería de fibrocemento?
a) Porque el fibrocemento libera fibras de forma espontánea sin manipulación.
b) Porque el calorifugado contiene exclusivamente crocidolita (amianto azul).
c) Porque el fibrocemento es un aislante eléctrico y el calorifugado no.
d) Porque el calorifugado es un material friable que puede liberar fibras por simples vibraciones o movimientos del aire.

## Slide 7
196. Según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, ¿qué propiedad física de las fibras de amianto deben considerar el personal de mecánica debido al riesgo de contaminación cruzada tras la manipulación?
a) Su solubilidad inmediata en aceites y grasas industriales.
b) Su capacidad de adherirse a la ropa y a la piel para desprenderse e inhalarse posteriormente.
c) Su magnetismo, que las hace acumularse en motores eléctricos.
d) Su elevada tasa de sedimentación, que provoca que las fibras se depositen en el suelo de forma instantánea tras ser liberadas de la matriz.

## Slide 8
197. ¿Cuándo es estrictamente obligatorio retirar los materiales con amianto (MCA) en una sala de máquinas, según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO?
a) Tan pronto como se detecte su presencia, independientemente de su estado.
b) Siempre que la persona oficial mecánica deba realizar un mantenimiento preventivo.
c) Cuando el equipo cumpla 10 años desde su fabricación.
d) Únicamente en caso de demoliciones de la instalación.

## Slide 9
198. De acuerdo al MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, ¿cómo se clasifican elementos como las cisternas o bajantes de fibrocemento y cuál es su característica principal respecto a la seguridad ambiental?
a) Son materiales friables, lo que significa que el amianto puede desprenderse en forma de polvo mediante la simple presión manual al manipular la pieza.
b) Son materiales compuestos (composites), los cuales solo liberan fibras si se someten a procesos de trituración o rotura mecánica bajo condiciones de alta temperatura.
c) Son materiales no friables, definidos como aquellos en los que el amianto está firmemente retenido, dificultando la liberación de fibras al ambiente.
d) Son materiales aislantes térmicos, cuya peligrosidad es nula independientemente de su estado de conservación, siempre que no sean golpeados con herramientas de percusión.

## Slide 10
199. Según la iconografía (MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO), ¿cuál es el mensaje de advertencia específico que acompaña obligatoriamente al símbolo de la letra "a" en las etiquetas reglamentarias para materiales con amianto?
a) "Atención contiene amianto. Respirar el polvo de amianto es peligroso para la salud."
b) "Atención: Material friable. Peligro de desprendimiento de fibras por vibración."
c) "Peligro: Prohibido manipular sin equipo de protección respiratoria autónomo."
d) "Aviso: Material retirado de la instalación. No almacenar en zonas de paso."

## Slide 11
200. Dentro del conjunto de silicatos complejos que forman el amianto, el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO identifica 6 variedades específicas. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de estas variedades y su denominación común?
a) Lana de vidrio (amianto amarillo).
b) Crisotilo (amianto blanco).
c) Fibra de roca (amianto gris).
d) Silicato de potasio (amianto transparente).