## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
1. Según el REBT, en su ITC-BT-05 VERIFICACIONES E INSPECCIONES, ¿quiénes tienen la condición de agentes para llevar a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión?
a) Las empresas suministradoras de energía.
b) Las empresas instaladoras que ejecuten la obra.
c) Los Organismos de Control acreditados.
d) El Ministerio de Ciencia y Tecnología exclusivamente.

## Slide 3
2. Según el REBT, en su ITC-BT-05 VERIFICACIONES E INSPECCIONES, ¿qué tipo de instalaciones industriales deben pasar una inspección inicial antes de su puesta en servicio?
a) Todas las instalaciones industriales sin excepción.
b) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW.
c) Instalaciones industriales con potencia superior a 10 kW en locales mojados.
d) Solo aquellas situadas en locales con riesgo de incendio o explosión de clase II.

## Slide 4
3. Según el REBT, en su ITC-BT-05 VERIFICACIONES E INSPECCIONES, en el procedimiento de inspección, una calificación "Favorable" implica que:
a) No existen defectos de ningún tipo, ni siquiera leves.
b) No se determina la existencia de ningún defecto muy grave o grave.
c) Existen defectos graves, pero no suponen peligro inmediato.
d) La instalación puede dar servicio, aunque tenga un defecto muy grave.

## Slide 5
4. Según la GUÍA-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, los soportes, anclajes y cimentaciones de alumbrado exterior se dimensionarán, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte, para resistir el viento con un coeficiente de seguridad no inferior a:
a) 1,5
b) 2
c) 2,5
d) 3.

## Slide 6
5. Según la GUÍA-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, en soportes metálicos de luminarias, el marcado CE y su información asociada deben colocarse, al menos:
a) Solo en la documentación comercial adjunta.
b) Únicamente en una etiqueta adherida al soporte.
c) En el libro de mantenimiento de la instalación.
d) En el propio producto, en una etiqueta, en su embalaje o en la documentación.

## Slide 7
6. Según la GUÍA-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, en la instalación eléctrica interior de los soportes, ¿qué requisito deben cumplir los conductores respecto a la conexión a terminales?
a) Estar hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún esfuerzo de tracción.
b) Permitir empalmes mediante regletas simples en el interior del fuste.
c) Tener una sección mínima de 1,5 mm2 para ahorro de espacio.
d) Ser exclusivamente de aluminio para evitar el robo de cable.

## Slide 8
7. Según la GUÍA-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, en ambientes con contaminación o componentes corrosivos, ¿qué grado de protección es recomendable para el compartimento óptico de la luminaria?
a) IP 23
b) IP 66
c) IP 44
d) IP 54

## Slide 9
8. Según la GUÍA-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, para luminarias de Clase I en alumbrado exterior, el cable unipolar de conexión al punto de puesta a tierra del soporte debe ser de:
a) 1,5 mm2 de sección.
b) 2,5 mm2 de sección mínima en cobre.
c) 4 mm2 de sección mínima en aluminio.
d) 10 mm2 de sección para asegurar la equipotencialidad.

## Slide 10
9. Según la GUÍA-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, ¿qué medida de protección contra contactos indirectos requiere la utilización de materiales de Clase II?
a) El corte automático de la alimentación mediante diferencial.
b) Ejecutar la instalación para que todo defecto entre partes bajo tensión y accesibles sea improbable.
c) La puesta a tierra de todas las masas metálicas del mobiliario urbano.
d) El uso de muy baja tensión de seguridad (12V).

## Slide 11
10. Según la GUÍA-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, los conductores de la red de tierra que unan los electrodos, si son desnudos de cobre, tendrán una sección mínima de:
a) 16 mm2
b) 25 mm2
c) 35 mm2
d) 50 mm2