## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
11. Según el REBT, en su ITC-BT-18 INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA, el borne principal de tierra en una instalación debe permitir la unión de varios conductores, entre ellos:
a) Solo los conductores de protección de los circuitos de fuerza.
b) Los conductores de tierra y los de unión equipotencial principal.
c) Los conductores de fase de la red de distribución.
d) Los cables de telecomunicaciones del edificio.

## Slide 3
12. Según el REBT, en su ITC-BT-18 INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA, ¿cuál es la sección mínima de un conductor de protección (del mismo material que las fases) si la sección de fase S es de 10 mm2?
a) 6 mm2
b) 10 mm2 (Sp = S)
c) 16 mm2
d) 5 mm2 (S/2)

## Slide 4
13. Según el REBT, en su ITC-BT-18 INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA, ¿se pueden utilizar las armaduras de hormigón enterradas como electrodos para la toma de tierra?
a) No, bajo ninguna circunstancia por riesgo de corrosión.
b) Solo si son armaduras pretensadas.
c) Sí, con excepción de las armaduras pretensadas.
d) Sí, pero solo en terrenos de muy baja resistividad (<10 Ohm.m).

## Slide 5
14. Según el REBT, en su ITC-BT-18 INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA, la resistencia de tierra debe ser tal que las masas no den lugar a tensiones de contacto superiores a:
a) 12 V en local conductor.
b) 24 V en cualquier local.
c) 24 V en local conductor y 50 V en los demás casos.
d) 50 V en local conductor y 110 V en los demás casos.

## Slide 6
15. Según el REBT, en su ITC-BT-18 INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA, en el esquema TN, ¿cuándo se pueden combinar las funciones de conductor de protección y conductor neutro (CPN)?
a) En instalaciones fijas con sección mínima de 10 mm2 en cobre o aluminio.
b) En cualquier instalación protegida por diferencial.
c) Solo en circuitos de alumbrado de menos de 10 A.
d) Nunca, el neutro y la tierra deben ir siempre separados.

## Slide 7
16. Según el REBT, en su ITC-BT-22, PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES, la protección contra sobrecargas garantiza que el límite de intensidad de corriente admisible en un conductor:
a) Se supere únicamente durante el arranque de motores.
b) Quede en todo caso garantizado por el dispositivo de protección.
c) Pueda ser hasta el doble de la nominal por periodos de 1 hora.
d) No dependa del tipo de canalización utilizada.

## Slide 8
17. Según el REBT, en su ITC-BT-23 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES, los ordenadores y equipos electrónicos muy sensibles se clasifican en la:
a) Categoría I.
b) Categoría II.
c) Categoría III.
d) Categoría IV.

## Slide 9
18. Según el REBT, en su ITC-BT-23 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. ¿Cómo se deben conectar los descargadores de sobretensiones en redes TN-C?
a) Entre cada conductor de fase y el conductor de protección.
b) Entre cada conductor de fase y el neutro o compensador.
c) Únicamente entre el neutro y tierra.
d) No es necesario instalar descargadores en redes TN-C.

## Slide 10
19. Según el REBT, en su ITC-BT-24 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, la protección por aislamiento de las partes activas exige que dicho aislamiento:
a) Pueda ser retirado fácilmente para mantenimiento.
b) Consista en una capa de barniz o laca de alta resistencia.
c) Sea de color verde-amarillo obligatoriamente.
d) No pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

## Slide 11
20. Según el REBT, en su ITC-BT-24 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, para que una protección por envolventes pueda ser abierta, ¿cuál de estas condiciones debe cumplirse?
a) Que el personal tenga autorización verbal de quien ostente la titularidad.
b) Que solo sea posible con la ayuda de una llave o herramienta.
c) Que el grado de protección sea inferior a IP20.
d) Que la instalación esté situada a más de 2,5 m de altura.