## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
31. Según el REBT, en su ITC-BT-38 REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN, en quirófanos, la zona M situada debajo de la mesa de operaciones puede considerarse sin riesgo de explosión si:
a) Se utilizan únicamente anestésicos no inflamables.
b) Se asegura una ventilación de 15 renovaciones de aire/hora.
c) El suelo tiene una resistencia superior a 100 MΩ.
d) Se mantiene una humedad relativa superior al 80 %.

## Slide 3
32. Según el REBT, en su ITC-BT-38 REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN, las medidas de continuidad y resistencia de aislamiento en el interior de los quirófanos se realizarán como mínimo:
a) Semanalmente
b) Mensualmente.
c) Anualmente.
d) Cada cinco años en la inspección periódica.

## Slide 4
33. Según el REBT, en su ITC-BT-38 REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN, ¿qué autonomía mínima debe tener el suministro especial complementario para la lámpara de quirófano?
a) 1 hora.
b) 2 horas.
c) 5 horas.
d) 30 minutos.

## Slide 5
34. Según la Guía-RAT-07 TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES DE POTENCIA, ¿cómo se admiten los bancos de transformación en redes trifásicas de potencia?
a) Solo se permiten máquinas trifásicas compactas.
b) Únicamente mediante autotransformadores reguladores.
c) Se admitirán los bancos constituidos por tres unidades monofásicas.
d) Solo para potencias inferiores a 100 kVA.

## Slide 6
35. Según la ITC MIE-RAT 08 TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN, en transformadores de medida y protección, deben ponerse a tierra:
a) Todas las partes metálicas que no se encuentren sometidas a tensión.
b) Solo el borne neutro del primario.
c) Únicamente si la tensión de servicio es superior a 66 kV.
d) Las bornas de alta tensión durante la verificación.

## Slide 7
36. Según el RITE, en su IT 3.3, para instalaciones de aire acondicionado con Pn ≤ 12 kW en "restantes usos", la periodicidad de mantenimiento preventivo es:
a) Anual.
b) Cada 2 años.
c) Cada 4 años.
d) Mensual

## Slide 8
37. Según el RITE, en su IT 3.3, la revisión del estado de los captadores solares en instalaciones de potencia > 70 kW se realiza con frecuencia:
a) Mensual (m).
b) Dos veces por temporada (2 t).
c) Una vez por temporada (t).
d) Semanal (S).

## Slide 9
38. Según el RITE, en su IT 3.4.1, para generadores de calor con potencia de más de 1000 kW, la periodicidad de las medidas es:
a) Mensual.
b) Trimestral.
c) Cada dos años (2a).
d) Anual.

## Slide 10
39. Según el RITE, en su IT 3.8.2, en recintos refrigerados que requieran energía convencional, la temperatura del aire no será inferior a:
a) 21 ºC.
b) 24 ºC.
c) 26 ºC.
d) 27 ºC.

## Slide 11
40. Según el RITE, en su IT 3.8.3, el dispositivo visualizador de temperatura y humedad será obligatorio en recintos de uso administrativo cuya superficie sea superior a:
a) 500 m².
b) 1.000 m².
c) 2.500 m².
d) 5.000 m².