## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
111. ¿Cómo se denominan las tuberías de un circuito neumático que tienen la misión de conducir el fluido que proporcionará la señal de mando a otros elementos?
a) Tuberías de pilotaje.
b) Tuberías de evacuación.
c) Tuberías de servicio.
d) Tuberías principales.

## Slide 3
112. En la red de distribución de aire comprimido, ¿cuál es el objetivo principal de instalar colectores de condensación en las bajantes de la red?
a) Aumentar la presión del aire en los puntos de consumo.
b) Filtrar las partículas sólidas de polvo.
c) Lubricar las herramientas neumáticas automáticamente.
d) Recoger el agua condensada antes de que llegue a los dispositivos de consumo.

## Slide 4
113. ¿Qué característica principal define a los denominados "racores instantáneos" en las instalaciones neumáticas?
a) Requieren herramientas de gran precisión para su montaje.
b) Solo son compatibles con tuberías de acero galvanizado.
c) Permiten la conexión y desconexión de los tubos de forma manual y sin herramientas.
d) Están diseñados exclusivamente para soportar presiones superiores a 500 bar.

## Slide 5
114. En cuanto a los materiales de los tubos, ¿cuál es la principal ventaja de utilizar tubos de poliamida (Nilón) frente a los de metal?
a) Soportan temperaturas superiores a los 500 ºC.
b) Tienen un peso reducido y una gran facilidad de montaje.
c) Son totalmente rígidos y no necesitan radios de curvatura.
d) Su resistencia a la rotura es diez veces superior a la del acero.

## Slide 6
115. ¿Para qué se utiliza específicamente un silenciador instalado en una tubería de evacuación neumática?
a) Las otras tres respuestas son incorrectas.
b) Para evitar que la presión del circuito baje de 6 bar.
c) Para impedir la entrada de condensados al compresor.
d) Para regular la velocidad de avance de los cilindros.

## Slide 7
116. ¿Qué temperatura máxima pueden soportar los tubos de teflón según las especificaciones técnicas?
a) 300 ºC.
b) 140 ºC.
c) 200 ºC.
d) 250 ºC.

## Slide 8
117. Un racor que permite la conexión y desconexión manual del tubo sin herramientas se denomina:
a) Racor de rosca métrica.
b) Racor instantáneo.
c) Racor de bicono.
d) Racor de brida rígida.

## Slide 9
118. ¿Para qué sirve el lubricador en un circuito neumático?
a) Para aumentar la velocidad del aire de escape.
b) Las otras tres respuestas son incorrectas.
c) Para evitar que entre polvo al cilindro por el escape.
d) Para regular la presión de salida del actuador.

## Slide 10
119. Se define como base de conexión múltiple en una instalación neumática a:
a) Un tipo de filtro de alta eficiencia para salas blancas.
b) Un racor que permite el giro del tubo en cualquier plano.
c) Un dispositivo para medir simultáneamente la presión en varios puntos.
d) Una base con una entrada y varias salidas para alimentar distintos puntos de presión.

## Slide 11
120. Atendiendo a la norma UNE-EN ISO 7396-1: 2016, ¿qué sensores deben instalarse obligatoriamente en el sistema de canalización de aire para uso médico, situados aguas abajo de todas las unidades acondicionadoras?
a) Al menos un sensor de punto de rocío y un sensor de alarma de monóxido de carbono (CO).
b) Sensores de flujo volumétrico y presión diferencial calibrados para detectar obstrucciones en las etapas de filtrado cerámico y asegurar la velocidad constante del fluido.
c) Sensores de dióxido de carbono (CO2) y de conteo de partículas en suspensión para verificar que el aire cumple con los estándares de pureza ambiental en zonas de quirófano.
d) Sensores de temperatura del aceite lubricante y de presencia de hidrocarburos volátiles para monitorizar el desgaste mecánico de los pistones del compresor de aire.