## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
141. Según los criterios generales de mantenimiento recogidos en la norma UNE 179010, ¿cuál es la frecuencia mínima establecida para los mantenimientos preventivos y predictivos de las instalaciones?
a) Trimestral.
b) Semestral.
c) Anual.
d) Cada dos años.

## Slide 3
142. Según la clasificación de señales en las centrales de gases de la norma UNE 179010, ¿cuál de los siguientes eventos activa una Alarma Operacional (AO) para el personal técnico?
a) Desviación de la presión de canalización superior al +/- 20 %.
b) Aumento de la canalización de vacío superior a 66 kPa absolutos.
c) Cambio de fuente de suministro de principal a secundaria.
d) Concentración de oxígeno inferior al 93 % en equipos de producción.

## Slide 4
143. En la contratación de servicios de mantenimiento bajo la norma UNE 179010, ¿qué se define técnicamente como "tiempo máximo de respuesta"?
a) El tiempo transcurrido hasta la reparación total de la avería.
b) El plazo máximo para la entrega de repuestos por parte de la empresa fabricante.
c) El tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y la revisión del equipo para valorar su situación.
d) El periodo de tiempo que emplea el personal técnico especialista en personarse físicamente en las instalaciones del centro sanitario tras recibir la llamada de urgencia.

## Slide 5
144. Según la GUÍA TÉCNICA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. Los contadores eléctricos estáticos de energía activa pueden tener un índice de clase:
a) Solo clase 1 y 2.
b) 2, 1, 0,5 y 0,2.
c) Clase 2 y 3 únicamente.
d) Clase 5, 10 y 15.

## Slide 6
145. Según la GUÍA TÉCNICA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. ¿A partir de qué intensidad nominal en alimentación trifásica se marca el límite recomendado para usar medida semi-indirecta en centrales de generación?
a) Superior a 40 A.
b) Superior a 60 A.
c) Superior a 80 A.
d) Superior a 100 A.

## Slide 7
146. Según la GUÍA TÉCNICA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. En el registro energético de la central de generación, el ratio "Cuea" corresponde al:
a) Consumo unitario de combustible para ACS.
b) Consumo unitario útil de producción de ACS.
c) Consumo unitario de electricidad para ACS.
d) Coeficiente de eficiencia estacional anual.

## Slide 8
147. Según la GUÍA TÉCNICA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. ¿Con qué periodicidad mínima se deben incluir los datos en el registro energético de la central de generación, en aquellas instalaciones que no sean solares?
a) Mensual.
b) Semanal.
c) Trimestral.
d) Anual.

## Slide 9
148. Según la GUÍA TÉCNICA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. El registro de consumos individuales en edificios de propiedad colectiva debe incluir, como mínimo:
a) El consumo de luz de las zonas comunes.
b) El consumo individual de calefacción, refrigeración y ACS.
c) El gasto total en reparaciones del ascensor.
d) La potencia máxima demandada por el edificio.

## Slide 10
149. Según la GUÍA TÉCNICA DE CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. ¿A quién corresponde la responsabilidad del registro del consumo de agua de llenado de los circuitos cerrados?
a) A quien ostente la presidencia de la comunidad de vecinos.
b) A la empresa mantenedora.
c) A la empresa suministradora de agua de la ciudad.
d) A quien ostente la administración de la propiedad.

## Slide 11
150. Según la GUÍA TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL EN LA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS, ¿en qué rango oscilan los niveles de iluminación en el exterior en un día gris y en un día soleado respectivamente?
a) Entre 500 y 1.000 lux en día gris, y hasta 50.000 lux en día soleado.
b) Entre 1.000-2.000 lux en día gris, y hasta 100.000 lux en día soleado.
c) Entre 2.000-5.000 lux en día gris, y hasta 150.000 lux en día soleado.
d) La guía indica que los niveles exteriores son constantes independientemente de la nubosidad.