## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
161. Dentro de las funciones de los sistemas de gestión, ¿qué ventaja principal ofrece el "Registro de horas de utilización" según la GUÍA TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL EN LA ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS?
a) Evitar de forma proactiva el parpadeo (flicker) de las lámparas fluorescentes y de descarga mediante la monitorización en tiempo real de la frecuencia de los balastos electrónicos.
b) Ajustar automáticamente el ángulo de los prismas en los vidrios.
c) Calcular gastos energéticos y planificar de modo eficiente la sustitución de lámparas.
d) Modificar la temperatura de color correlacionada según la estación del año para simular el ciclo circadiano de las personas usuarias.

## Slide 3
162. Según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿Cuál de los siguientes parámetros se clasifica específicamente como un factor que influye en la "fiabilidad de percepción" en una instalación de alumbrado?
a) El guiado visual.
b) La uniformidad longitudinal.
c) El índice de reproducción cromática.
d) El deslumbramiento perturbador.

## Slide 4
163. Según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿qué sistema se recomienda para facilitar el mantenimiento en columnas de gran altura de más de 20 metros?
a) Uso obligatorio de camión con cesta hidráulica de largo alcance.
b) Escaleras fijas con protección de seguridad.
c) Plataformas fijas de mantenimiento en la cima.
d) Instalación de un sistema de corona móvil.

## Slide 5
164. Según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, en lo relativo a tramos singulares, si resulta impracticable aplicar criterios de luminancia (por ejemplo, ante la imposibilidad de situar a la persona observadora a 60 m), ¿qué criterios de calidad de iluminación deben aplicarse?
a) Criterios de iluminancia media y su uniformidad.
b) Criterios de temperatura de color y FHS (Flujo Hemisférico Superior).
c) Criterios de flujo hemisférico superior y deslumbramiento G6.
d) Criterios de relación entorno (SR) únicamente.

## Slide 6
165. En el sistema de zonificación para limitar el resplandor nocturno (GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO), ¿qué descripción corresponde a la Zona E4?
a) Áreas con entornos oscuros (observatorios internacionales).
b) Áreas rurales (áreas de bajo brillo).
c) Áreas de brillo alto (centros urbanos con elevada actividad nocturna).
d) Áreas de brillo medio (áreas urbanas residenciales).

## Slide 7
166. Según la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación: Alumbrado Público, al realizar variaciones temporales de la clase de alumbrado por reducción de flujo (por ejemplo, pasar de una clase M2 a una M3 durante la madrugada), ¿qué valor de uniformidad longitudinal debe mantenerse como criterio de diseño?
a) El valor medio aritmético calculado entre los parámetros de ambas clases para equilibrar el ahorro energético con el confort visual.
b) El valor de la clase de alumbrado inferior (M3), ya que al reducirse la intensidad lumínica se permite una relajación proporcional de los criterios de uniformidad.
c) El valor correspondiente a la clase de alumbrado más exigente (en este caso, M2).
d) El valor de la clase superior (M2) afectado por un factor de corrección de 0,8 para compensar la menor sensibilidad del ojo en niveles mesópicos.

## Slide 8
167. Según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿cómo se define el "punto óptimo de mantenimiento"?
a) Aquel donde el factor de mantenimiento se mantiene constante en 0,8.
b) Aquel en el que el valor del incremento de las prestaciones obtenidas es igual al incremento del costo necesario para su obtención.
c) El momento cronológico exacto en el que el flujo luminoso emitido por el conjunto de luminarias cae un 20 % respecto al valor de diseño inicial, obligando a una intervención de limpieza integral.
d) El período de carencia técnica de 5 años tras la inauguración oficial de la instalación, momento en el que se presupone que los componentes electrónicos del driver empiezan a perder eficiencia energética de forma crítica.

## Slide 9
168. De acuerdo con el apartado de Criterios de eficiencia energética en el mantenimiento de la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿cuál de las siguientes tareas se clasifica como un "Trabajo de Conservación Preventiva"?
a) Reparaciones de averías urgentes.
b) Renovaciones completas de instalaciones obsoletas.
c) Modificaciones para la mejora de la eficiencia energética.
d) Operaciones de limpieza de luminarias, soportes y pintura de los mismos.

## Slide 10
169. En el diseño de una instalación, según la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿cuándo se debe adoptar preferentemente una implantación "bilateral" (puntos de luz enfrentados) según la relación entre el ancho de calzada y la altura del soporte?
a) Cuando la relación entre el ancho de la calzada y la altura del punto de luz sea mayor o igual a 1,5.
b) Siempre que el ancho de la calzada sea inferior a la altura del punto de luz.
c) Cuando la relación sea exactamente de 1,2 para maximizar la uniformidad.
d) Únicamente en tramos singulares como glorietas o pasos elevados.

## Slide 11
170. Según los criterios de eficiencia energética en el diseño indicados en la GUÍA TÉCNICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, ¿qué valor mínimo de factor de potencia (cos ϕ) deben garantizar los condensadores de los equipos auxiliares?
a) Superior o igual a 0,80.
b) Superior o igual a 0,75.
c) Superior o igual a 0,90.
d) Debe ser exactamente 1,00 para evitar energía reactiva.