## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
191. Según el MANUAL INFORMATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUESTOS DE MANTENIMIENTO, ¿cuál es el requisito para el personal de vigilancia que permanece en el exterior de un espacio confinado?
a) Debe ser una persona administrativa para registrar los tiempos de entrada y salida.
b) Solo es necesario que esté presente durante los primeros 10 minutos de la intervención.
c) Debe entrar en el recinto periódicamente para comprobar el estado de la persona compañera.
d) Debe tener preparación y equipo suficiente para prestar ayuda y lograr un rescate eficaz.

## Slide 3
192. De acuerdo con el MANUAL INFORMATIVO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUESTOS DE MANTENIMIENTO, ¿cómo debe proceder la persona oficial de mantenimiento antes de reparar un equipo que pueda estar contaminado biológicamente?
a) Debe desinfectarlo ella misma con lejía antes de tocar cualquier componente.
b) Solo es necesario usar guantes si el equipo presenta restos visibles de sangre fresca.
c) Debe informar a la persona responsable del servicio para que la reparación se realice tras una limpieza previa de fluidos biológicos.
d) El Manual prohíbe la reparación de cualquier equipo que haya estado en un área con riesgo biológico.

## Slide 4
193. Según su definición técnica (MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO), ¿en qué circunstancia específica los silicatos fibrosos que componen el amianto son susceptibles de liberar fibras al ambiente?
a) Únicamente cuando el material alcanza temperaturas superiores a los 500°C.
b) En el momento de su rotura o trituración, si son manipulados.
c) En su estado natural, incluso si no son manipulados, debido a su composición química variable.
d) Solo si se encuentran en contacto con agentes químicos oxidantes en tuberías de alta presión.

## Slide 5
194. ¿Cuál de las siguientes combinaciones describe correctamente, según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, dos factores determinantes de la peligrosidad de un material con amianto (MCA) en una instalación?
a) El color de la variedad mineral (azul o blanco) y su densidad volumétrica.
b) El año de instalación (antes o después de 2002) y la presión nominal de trabajo de la red hidráulica.
c) La conductividad eléctrica del material y su resistencia a la tracción mecánica.
d) La probabilidad de que las fibras se rompan y desprendan, y el estado de conservación del material.

## Slide 6
195. Una persona oficial de mantenimiento localiza un material que sospecha es "mortero proyectado" en una estructura. De acuerdo al MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, ¿cuál era la función técnica de este material y qué clasificación de riesgo tiene?
a) Aislamiento térmico, acústico o cortafuegos; material friable altamente peligroso.
b) Refuerzo de tracción; material no friable de baja peligrosidad.
c) Componente de filtros químicos; material friable solo si se taladra.
d) Revestimiento estético; material no friable que no desprende fibras.

## Slide 7
196. ¿Cuál es la situación legal actual respecto a la presencia de materiales que contienen amianto en las instalaciones de los centros de trabajo desde el año 2002, según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO?
a) Es obligatoria su retirada total e inmediata de todos los edificios públicos.
b) Se permite su comercialización siempre que se utilicen etiquetas de "Atención, contiene amianto".
c) Pueden seguir instalados hasta el final de su vida útil, excepto en caso de demoliciones.
d) Solo es obligatorio retirarlos si se encuentran en contacto con pacientes o personal sanitario.

## Slide 8
197. De acuerdo al MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, ante la necesidad de transportar materiales deteriorados de los que se desprenden fibras de amianto, ¿qué procedimiento técnico se debe seguir?
a) Transportarlos en contenedores abiertos para garantizar la ventilación de las fibras.
b) Envolverlos en mallas de protección transpirables.
c) No es necesario ningún protocolo si el transporte es dentro de la misma instalación.
d) Utilizar embalajes cerrados apropiados y etiquetas reglamentarias de advertencia.

## Slide 9
198. Al intervenir en un quemador de caldera o en una bomba centrífuga, según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, ¿por qué una persona oficial de mantenimiento no debe basar su seguridad exclusivamente en la inspección visual para descartar el amianto?
a) Porque el amianto solo es visible bajo luz ultravioleta.
b) Porque se pueden encontrar productos idénticos en apariencia que NO contienen amianto, requiriendo identificación por personal técnico especializado.
c) Porque el amianto cambia de color según la presión a la que haya sido sometido.
d) Porque el amianto en quemadores siempre está oculto tras placas de plomo.

## Slide 10
199. En términos de prevención (MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO), ¿qué ocurre con la "friabilidad" de un material aislante a medida que la instalación envejece?
a) Disminuye, ya que las fibras se consolidan con el tiempo.
b) Se mantiene constante desde su fabricación independientemente del estado.
c) Aumenta cuando el material envejece, se rompe o se deteriora.
d) Solo aumenta si el material está en contacto con corrientes eléctricas de alta intensidad.

## Slide 11
200. ¿Qué característica de las fibras de amianto representa, según el MANUAL INFORMATIVO DEL AMIANTO, un riesgo adicional para la persona oficial de mantenimiento al finalizar su jornada tras una exposición accidental?
a) Su capacidad de adherirse a la ropa y a la piel para desprenderse e inhalarse posteriormente.
b) Su inestabilidad mineralógica, que provoca la degradación biológica de la fibra en pocos minutos al contacto con el aire limpio.
c) Su elevado peso específico y forma circular, lo que garantiza que las fibras se depositen en el suelo de manera instantánea sin permanecer en suspensión.
d) Su naturaleza higroscópica, que favorece que las fibras absorban la humedad ambiental, aumentando su densidad y quedando ancladas de forma permanente al tejido del uniforme sin posibilidad de desprendimiento.