## Slide 1
COMENZAR JUEGO
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2
71. Atendiendo a la señalización de las instalaciones (CTE DB HS 4), ¿con qué colores se deben señalar las tuberías de agua potable?
a) Rojo o naranja.
b) Amarillo o marrón.
c) Verde oscuro o azul.
d) Gris o negro.

## Slide 3
72. Según el procedimiento de protección contra esfuerzos mecánicos (CTE DB HS 4), en instalaciones vistas, ¿cuánto debe sobresalir el pasatubos por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales?
a) Al menos 3 centímetros.
b) Exactamente 10 centímetros.
c) No debe sobresalir, debe quedar enrasado con el paramento.
d) Al menos 1 centímetro por cada metro de altura de la tubería.

## Slide 4
73. Según el CTE DB HS 4, sobre protección frente a la incompatibilidad entre materiales, ¿cuál es la norma general para evitar la corrosión galvánica?
a) Instalar siempre el metal con mayor potencial electroquímico primero.
b) Instalar primero el metal con menor valor de potencial electroquímico según el sentido de circulación.
c) Utilizar exclusivamente tuberías de cobre en toda la instalación.
d) La normativa vigente no permite mezclar metales de distinta naturaleza bajo ninguna circunstancia técnica, obligando al uso de un único material homogéneo en todos los tramos, accesorios y valvulería de la instalación.

## Slide 5
74. Según el CTE DB HS 4, si una instalación de agua de consumo humano permanece fuera de servicio un tiempo determinado, debe cerrarse la conexión y proceder a su vaciado. Este tiempo es de:
a) Más de 2 semanas.
b) Más de 1 año.
c) Más de 6 meses.
d) Más de 3 meses.

## Slide 6
75. Al realizar la nueva puesta en servicio de una instalación que ha sido vaciada (CTE DB HS 4), para el llenado de la instalación se debe:
a) Abrir todas las llaves de toma simultáneamente al máximo.
b) Empezar por la llave de toma más baja del edificio.
c) Abrir las llaves de toma empezando por la más alejada o la situada más alta, tras abrir un poco la llave de cierre principal.
d) Realizar el llenado inicial de la red exclusivamente con agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura superior a 70 °C para asegurar una desinfección térmica completa de las tuberías antes de su uso.

## Slide 7
76. Según el CTE DB HS 4, el diseño de la instalación de suministro de agua puede responder a dos esquemas generales. ¿Cuáles son?
a) Red con grupo de presión y red de alimentación directa.
b) Red con contador general único o red con contadores aislados.
c) Red con depósito de reserva y red de distribución en anillo.
d) Red con tratamiento de agua previo o red con distribución directa.

## Slide 8
77. De acuerdo con el CTE DB HS 4, la llave de corte general de la instalación debe cumplir con la siguiente condición de ubicación:
a) Estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y debidamente señalada.
b) Debe situarse siempre en el exterior del edificio, bajo una arqueta en la acera pública.
c) Se instalará obligatoriamente en el local del grupo de presión, tras la válvula de retención.
d) Debe estar alojada en el interior de una vivienda particular para garantizar que no sea manipulada por terceros.

## Slide 9
78. En el diseño del distribuidor principal (CTE DB HS 4), ¿en qué tipo de edificios se debe adoptar obligatoriamente la solución de distribución en anillo?
a) En edificios destinados a viviendas colectivas que superen las 10 plantas de altura, con el fin de equilibrar las presiones hidrostáticas entre los diferentes niveles de la instalación.
b) En centros comerciales con gran superficie de venta.
c) En edificios de uso sanitario donde se deba garantizar el suministro interior en caso de avería o reforma.
d) En instalaciones deportivas con piscinas climatizadas.

## Slide 10
79. Según el CTE DB HS 4, para la red de retorno de ACS, excepto en viviendas unifamiliares o instalaciones pequeñas, se debe disponer de:
a) Una válvula de seguridad por cada 10 metros de tubería para prevenir sobrepresiones críticas derivadas de la dilatación térmica del fluido en circuitos cerrados.
b) Un depósito de expansión de tipo abierto situado necesariamente en la cota más alta del edificio para absorber las variaciones de volumen del agua y permitir la evacuación natural de burbujas de aire.
c) Un sistema de desinfección térmica automática en la base de cada montante que garantice que la temperatura del agua no descienda nunca de los 60 °C para prevenir el crecimiento de bacterias.
d) Una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, con funcionamiento alterno.

## Slide 11
80. En la protección contra retornos en depósitos cerrados (CTE DB HS 4), ¿a qué distancia por encima del nivel máximo del agua debe desembocar el tubo de alimentación?
a) 40 mm por encima del nivel máximo o del punto más alto de la boca del aliviadero.
b) 20 mm por encima de la generatriz superior del rebosadero.
c) 100 mm por encima del fondo del depósito para evitar turbulencias.
d) A la misma altura que la corona del sifón del sumidero del local.