## Slide 1
COMENZAR JUEGO
INSTRUCCIONES
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2: -SI NO ACIERTAS VUELVES A LA PREGUNTA ANTERIOR -SI APARECE UNA IMAGEN CLIKA AL RATON SUERTE
COMENZAR
SALIR

## Slide 3
EN INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS, LOS CABLES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIONES INTERIORES SERÁN:
Tensión mínima asignada de 450/750 V aptos para servicios móviles y fijos.
Tensión mínima asignada de 300/500 V aptos para servicios móviles.
Tensión mínima asignada de 0,6/1 kV aptos para servicios móviles.
Tensión mínima asignada de 450/750 V aptos para servicios móviles.

## Slide 4
LAS INSTALACIONES EN QUIRÓFANOS, SALAS DE ANESTESIA Y DEMÁS DEPENDENCIAS DONDE PUEDAN USARSE ANESTÉSICOS U OTROS PRODUCTOS INFLAMABLES SERÁN CONSIDERADOS COMO:
Locales con riesgo de corrosión Clase II.
Locales con riesgo de incendio o explosión Clase I.
Locales con riesgo de incendio o explosión Clase II.
Locales con riesgo de corrosión Clase III.

## Slide 5
EN LAS INSTALACIONES EN QUIRÓFANOS, LA IMPEDANCIA ENTRE EL EMBARRADO COMÚN DE PUESTA A TIERRA DE CADA QUIRÓFANO O SALA DE INTERVENCIÓN Y LAS CONEXIONES A MASA, O LOS CONTACTOS DE TIERRA DE LAS BASES DE TOMA DE CORRIENTE, NO DEBERÁ EXCEDER DE:
0,2 ohmios.
5 ohmios.
1 ohmio.
10 ohmios.

## Slide 6
EL CONDUCTOR QUE UNE EL EMBARRADO DE EQUIPOTENCIALIDAD CON LA PUESTA A TIERRA EN CONEXIONES EQUIPOTENCIALES DE QUIRÓFANOS, TENDRÁ UNA SECCIÓN MÍNIMA DE:
10 mm².
6 mm².
4 mm².
16 mm².

## Slide 7
EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN, EL NÚMERO MÍNIMO DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO O DE SEPARACIÓN DE CIRCUITOS QUE SE DISPONDRÁN SERÁ:
Uno por cada 2 quirófanos.
Uno por cada 3 quirófanos.
Uno por quirófano.
No es obligatorio el empleo de estos dispositivos.

## Slide 8
LOS CONDUCTORES SECUNDARIOS QUE ALIMENTAN UN SOLO MOTOR QUE TRABAJA EN SERVICIO INTERMITENTE SE PODRÁN DIMENSIONAR PARA UNA INTENSIDAD MAYOR O IGUAL AL:
85 % de la intensidad a plena carga del motor.
150 % de la intensidad a plena carga del motor.
50 % de la intensidad a plena carga del motor.
125 % de la intensidad a plena carga del motor.

## Slide 9
EL DISPOSITIVO QUE PROTEGE AL MOTOR CONTRA LA FALTA DE TENSIÓN PUEDE PROTEGER:
A un solo motor.
A más de un motor si al menos los motores instalados están en un mismo local y la suma de las potencias absorbidas no es superior a 30 kW.
A más de un motor si al menos los motores instalados están en un mismo local y la suma de las potencias absorbidas no es superior a 25 kW.
A más de un motor si al menos los motores instalados están en un mismo local y cada uno de ellos queda automáticamente en el estado inicial de arranque después de una falta de tensión.

## Slide 10
SE NECESITARÁ LA CONFORMIDAD DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA CUANDO LA RED DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTE A:
Motores de poca inercia.
Motores para frenado.
Motores de arranque instantáneo.
Motores de combustión interna.

## Slide 11
LOS TRANSFORMADORES QUE PUEDAN ESTAR AL ALCANCE DE PERSONAS NO ESPECIALIZADAS ESTARÁN CONSTRUIDOS O SITUADOS DE MANERA QUE LOS ARROLLAMIENTOS O PARTES EN TENSIÓN ACCESIBLES NO SUPEREN:
12 V.
25 V.
50 V.
60 V.

## Slide 12
LOS TRANSFORMADORES EN INSTALACIÓN FIJA PROVISTOS DE LIMITADOR DE TEMPERATURA PODRÁN MONTARSE SOBRE PARTES COMBUSTIBLES, SI SU POTENCIA NO EXCEDE DE:
2.500 VA.
3.000 VA.
3.500 VA.
2.000 VA.