## Slide 1
COMENZAR JUEGO
INSTRUCCIONES
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2: -SI NO ACIERTAS VUELVES A LA PREGUNTA ANTERIOR -SI APARECE UNA IMAGEN CLIKA AL RATON SUERTE
COMENZAR
SALIR

## Slide 3
SEGÚN LA GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, LA CLASIFICACIÓN DE CALDERAS SEGÚN LA PRESIÓN DEL HOGAR PUEDE SER:
En depresión y sobrepresión.
En sobrepresión y atmosféricas.
En depresión, sobrepresión y atmosféricas.
En depresión y atmosféricas.

## Slide 4
SEGÚN LA GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, LAS CALDERAS ATMOSFÉRICAS SON EXCLUSIVAS PARA:
Combustibles líquidos y sólidos.
Combustibles gaseosos.
Combustibles líquidos.
Combustibles sólidos.

## Slide 5
SEGÚN LA GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, LAS CHIMENEAS DE TIRO ARTIFICIAL PUEDEN SER DE:
Tiro directo o tiro indirecto.
Tiro forzado o tiro inducido.
Tiro extractivo o tiro inducido.
Tiro forzado o tiro fijo.

## Slide 6
SEGÚN LA GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, EN LAS CALDERAS DE CONDENSACIÓN SE APROVECHA ENERGÉTICAMENTE EL CALOR DESPRENDIDO EN LA CONDENSACIÓN DEL VAPOR DE AGUA EN LOS HUMOS. A IGUALDAD DE CONDICIONES DE COMBUSTIÓN, ¿CUÁL ES EL ORDEN DE LA TEMPERATURA DE CONDENSACIÓN DE LOS HUMOS (PUNTO DE ROCÍO) EN FUNCIÓN DE LOS COMBUSTIBLES EMPLEADOS?
La mayor es la de gas natural, luego la de propano y la menor la de gasóleo.
La mayor es la de propano, luego la de gas natural y la menor la de gasóleo.
La mayor es la de gasóleo, luego la de propano y la menor la de gas natural.
La mayor es la de gas natural, luego la de gasóleo y la menor la de propano.

## Slide 7
SEGÚN LA GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, PARA EVITAR LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIONES EN EL INTERIOR DE LAS CALDERAS, SE DEBE GARANTIZAR QUE LAS SUPERFICIES DE SU CIRCUITO DE HUMOS:
Estén por debajo de la temperatura de combustión.
Estén por debajo de las temperaturas de rocío.
Estén por encima de las temperaturas de rocío.
Caigan drásticamente hasta la temperatura ambiente.

## Slide 8
SEGÚN LA GUÍA TÉCNICA DE DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES, CADA CALDERA DISPONDRÁ, COMO MÍNIMO, DE LOS SIGUIENTES TERMOSTATOS:
Termostato de seguridad.
Termostato de humos y termostato de seguridad.
Termostatos de funcionamiento, termostato de seguridad, termostato de humos y termostato de aire ambiente.
Termostatos de funcionamiento, termostato de seguridad y termostato de humos.