## Slide 1
COMENZAR JUEGO
INSTRUCCIONES
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2: -SI NO ACIERTAS VUELVES A LA PREGUNTA ANTERIOR -SI APARECE UNA IMAGEN CLIKA AL RATON SUERTE
COMENZAR
SALIR

## Slide 3
EN LA CONEXIÓN DE UN AUTOTRANSFORMADOR A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON CONDUCTOR NEUTRO, EL BORNE DEL EXTREMO DEL ARROLLAMIENTO COMÚN AL PRIMARIO Y AL SECUNDARIO, SE UNIRÁ:
A todas las fases.
Al conductor neutro.
A una de las fases.
Al conductor de tierra.

## Slide 4
LOS CONDENSADORES DEBERÁN ESTAR ADECUADAMENTE PROTEGIDOS, EXCLUIDOS LOS TRANSITORIOS, CUANDO SE VAYAN A UTILIZAR CON SOBREINTENSIDADES SUPERIORES:
A 3 veces la intensidad correspondiente a la tensión asignada a frecuencia de red.
A 1,3 veces la intensidad correspondiente a la tensión asignada a frecuencia de red.
A 1,5 veces la intensidad correspondiente a la tensión asignada a frecuencia de red.
A 2 veces la intensidad correspondiente a la tensión asignada a frecuencia de red.

## Slide 5
A FIN DE TENER EN CUENTA LOS ARMÓNICOS Y LAS TOLERANCIAS SOBRE LAS CAPACIDADES, LOS APARATOS DE MANDO Y PROTECCIÓN DE LOS CONDENSADORES DEBERÁN SOPORTAR EN RÉGIMEN PERMANENTE:
De 1,3 veces la tensión nominal asignada del condensador.
De 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal asignada del condensador.
De 1,3 veces la intensidad nominal asignada del condensador.
De 1,5 a 1,8 veces la intensidad nominal asignada del motor.

## Slide 6
SEGÚN EL ITC-BT 48, LOS TRANSFORMADORES QUE PUEDAN ESTAR AL ALCANCE DE PERSONAS NO ESPECIALIZADAS, ESTARÁN CONSTRUIDOS O SITUADOS DE MANERA, QUE SUS ARROLLAMIENTOS Y ELEMENTOS BAJO TENSIÓN, SEAN INACCESIBLES.
Si la tensión es superior a 350 V
Si la tensión es superior a 250 V
Si la tensión es superior a 150 V
Si la tensión es superior a 50 V

## Slide 7
SEGÚN EL ITC-BT 48, LA SEPARACIÓN ENTRE LOS TRANSFORMADORES Y LAS PANTALLAS INCOMBUSTIBLES, CUANDO LA POTENCIA DEL TRANSFORMADOR SEA INFERIOR O IGUAL A 3.000 VA SERÁ:
De 4 cm.
De 3 cm.
De 1 cm.
De 2 cm.

## Slide 8
SEGÚN EL ITC-BT 48, LOS CONDENSADORES QUE NO LLEVEN ALGUNA INDICACIÓN DE TEMPERATURA MÁXIMA ADMISIBLE NO SE PODRÁN UTILIZAR EN LUGARES DONDE LA TEMPERATURA AMBIENTE SEA:
50 ºC o mayor.
40 ºC o menor.
30 ºC o menor.
Todas son falsas.

## Slide 9
¿DE QUÉ TRATA EL ITC-BT 48?
Transformadores y autotransformadores de potencia.
Transformadores de medida y protección.
Instalaciones interiores o receptoras. protección contra los contactos directos e indirectos.
Instalación de receptores. transformadores y autotransformadores. reactancias y rectificadores. Condensadores.

## Slide 10
SEGÚN EL ITC-BT 48, LOS TRANSFORMADORES EN INSTALACIÓN FIJA, CUANDO SU POTENCIA NO EXCEDA DE 3.000 VA, ¿CUÁNDO SE, PODRÁN MONTARSE DIRECTAMENTE SOBRE PARTES COMBUSTIBLES?
Cuando estén provistos de un limitador de presión apropiado
Cuando estén provistos de un limitador de temperatura apropiado
Cuando estén provistos de un termómetro de temperatura apropiado
Cuando estén provistos de un limitador de velocidad apropiado

## Slide 11
SEGÚN EL ITC-BT 48, PARA LA UTILIZACIÓN DE CONDENSADORES SOBRE EL NIVEL DEL MAR, DEBERÁN TOMARSE PRECAUCIONES DE ACUERDO CON EL FABRICANTE, SEGÚN ESPECIFICA LA NORMA UNE-EN 60.831-1. CUANDO ESTÉN POR ENCIMA DE:
Los 20 m. de altitud.
Los 200 m. de altitud.
Los 2.000 m. de altitud.
Los 1.000 m. de altitud.

## Slide 12
SEGÚN EL ITC-BT 48, TODO TRANSFORMADOR ESTARÁ PROTEGIDO POR UN DISPOSITIVO DE CORTE POR SOBREINTENSIDAD…
Solo por un dispositivo de corte por sobrepeso.
U otro sistema equivalente.
Solo por un dispositivo de corte por sobreintensidad.
Solo por un dispositivo de corte por sobretensión.