## Slide 1
COMENZAR JUEGO
INSTRUCCIONES
SALIR DEL JUEGO

## Slide 2: -SI NO ACIERTAS VUELVES A LA PREGUNTA ANTERIOR -SI APARECE UNA IMAGEN CLIKA AL RATON SUERTE
COMENZAR
SALIR

## Slide 3
LA ITC-BT-23, EN SU APARTADO 3 SOBRE LAS MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES ESTABLECE QUE ES PRECISO DISTINGUIR DOS TIPOS DE SOBRETENSIONES:
Natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias.
- Controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias.
Las producidas como consecuencia de la descarga directa del rayo. Esta instrucción no trata este caso.
- Las debidas a la influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de la red, defectos de red, efectos inductivos, capacitivos, etc.
La afirmación anterior no es correcta, debido a que la ITC-BT 23 no hace distinción alguna entre sobretensiones.
La afirmación anterior no es correcta, debido a que la ITC-BT 23 hace distinción entre cuatro tipos de sobretensiones.

## Slide 4
LA ITC-BT-23, EN EL APARTADO 4, SOBRE LA SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN, ESTABLE QUE:
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su corriente soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 1 del apartado 4 de la ITC-BT-23.
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 1 del apartado 4 de la ITC-BT-23.
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea superior a la tensión soportada prescrita en la tabla 1 del apartado 4 de la ITC-BT-23.
Los equipos y materiales no deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 1 del apartado 4 de la ITC-BT-23, ya que está derogada por normativa europea posterior.

## Slide 5
LA ITC-BT-24, EN SU APARTADO 1 INDICA QUE LA INSTRUCCIÓN DESCRIBE LAS MEDIDAS DESTINADAS A ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE:
A las personas y ganado contra los choques eléctricos.
A las personas y animales (tanto domésticos como ganado) contra los choques eléctricos.
Solamente las personas contra los choques eléctricos.
Solamente las personas y animales domésticos contra los choques eléctricos.

## Slide 6
LA ITC-BT-24, EN SU APARTADO 2, SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ESTABLECE QUE LA PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES ELÉCTRICOS PARA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A LA VEZ SE REALIZA MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE MUY BAJA TENSIÓN DE SEGURIDAD MBTS, QUE DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
- Tensión nominal en el campo I de acuerdo a la norma UNE 20481 y la ITC-BT-37.
- Fuente de alimentación de seguridad para MBTS de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 20460 -4-41.
- Los circuitos de instalaciones para MBTS, cumplirán lo que se indica en la Norma UNE 20460-4-41 y en la ITC-BT-36.
- Tensión nominal en el campo I de acuerdo a la norma UNE 20481 y la ITC-BT-36.
- Fuente de alimentación de seguridad para MBTS de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 20460 -4-41.
- Tensión nominal en el campo I de acuerdo a la norma UNE 20481 y la ITC-BT-36.
- Los circuitos de instalaciones para MBTS, cumplirán lo que se indica en la Norma UNE 20460-4-41 y en la ITC-BT-36.
- Tensión nominal en el campo I de acuerdo a la norma UNE 20481 y la ITC-BT-36.
- Fuente de alimentación de seguridad para MBTS de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 20460 -4-41.
- Los circuitos de instalaciones para MBTS, cumplirán lo que se indica en la Norma UNE 20460-4-41 y en la ITC-BT-36.

## Slide 7
LA ITC-BT-24, EN SU APARTADO 3 SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS, ESTABLECE QUE SE DEBEN TOMAR LAS MEDIDAS DESTINADAS A PROTEGER LAS PERSONAS CONTRA LOS PELIGROS QUE PUEDEN DERIVARSE DE UN CONTACTO CON LAS PARTES ACTIVAS DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS. LOS MEDIOS A UTILIZAR VIENEN EXPUESTOS Y DEFINIDOS EN LA NORMA UNE 20460-4-41, QUE SON HABITUALMENTE:
- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de detección de presencia.
- Protección por conexión de las partes activas a la envolvente.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual y limitación de potencia máxima contratada.

## Slide 8
LA ITC-BT-24, EN SU APARTADO 4.1 SOBRE LA PROTECCIÓN POR CORTE AUTOMÁTICO DE LA ALIMENTACIÓN, ESTABLECE QUE:
- LA TENSIÓN LÍMITE CONVENCIONAL ES IGUAL A 50 V, VALOR EFICAZ EN CORRIENTE ALTERNA, EN CONDICIONES NORMALES. EN CIERTAS CONDICIONES PUEDEN ESPECIFICARSE VALORES MENOS ELEVADOS, COMO POR EJEMPLO 24 V PARA LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO CONTEMPLADAS EN LA ITC-BT-09, APARTADO 10.
- SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN AQUELLOS ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS QUE DEBEN REUNIR LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS ESQUEMAS DE CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN, SEGÚN LA ITC-BT-08 Y QUE LA NORMA UNE 20460-4-41 DEFINE CADA CASO.
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20572 -1.
- El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso solamente en las personas en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto.
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o ganado en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la ITC-BT-09.
- El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la ITCBT-09.

## Slide 9
LA ITC-BT-24, EN SU APARTADO 4.4 SOBRE LA PROTECCIÓN MEDIANTE CONEXIONES EQUIPOTENCIALES LOCALES NO CONECTADAS A TIERRA, ESTABLECE QUE: LOS CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD DEBEN CONECTAR TODAS LAS MASAS Y TODOS LOS ELEMENTOS CONDUCTORES QUE SEAN SIMULTÁNEAMENTE ACCESIBLES. POR TANTO, DEBEN ADOPTARSE DISPOSICIONES PARA ASEGURAR EL ACCESO DE PERSONAS AL EMPLAZAMIENTO CONSIDERADO SIN QUE ÉSTAS PUEDAN SER SOMETIDAS A UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL PELIGROSA. ESTO SE APLICA CONCRETAMENTE EN EL CASO EN QUE UN SUELO CONDUCTOR, AUNQUE AISLADO DEL TERRENO, ESTÁ CONECTADO A LA CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL LOCAL:
La conexión equipotencial local así realizada debe estar conectada a tierra, ni directamente ni a través de masas o de elementos conductores.
La conexión equipotencial local así realizada no debe estar conectada a tierra, ni directamente ni a través de masas o de elementos conductores.
La conexión equipotencial local así realizada no tiene por qué estar conectada a tierra, ni directamente ni a través de masas o de elementos conductores.
Los conductores de equipotencialidad no deben conectar todas las masas, pero no todos los elementos conductores que sean simultáneamente accesibles.

## Slide 10
LA ITC-BT-18, EN SU APARTADO 3.4 SOBRE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN, ESTABLECE EN SU TABLA 2: SI LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE LAS FASES DE LA INSTALACIÓN ES MAYOR QUE 35 MM2 ENTONCES LA SECCIÓN MÍNIMA DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN DEBE SER:
Será igual a la sección de los conductores de fase la instalación.
El doble de la sección de los conductores de fase de la instalación.
La mitad de la sección de los conductores de fase.
Será igual a 16 mm2.

## Slide 11
LA ITC-BT-38, EN SU APARTADO 2 SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN, ESTABLECE QUE:
LAS SALAS DE ANESTESIA Y DEMÁS DEPENDENCIAS DONDE PUEDAN UTILIZARSE ANESTÉSICOS U OTROS PRODUCTOS INFLAMABLES, SERÁN CONSIDERADAS COMO LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN CLASE I, ZONA 1, SALVO INDICACIÓN EN CONTRA, Y COMO TALES LAS INSTALACIONES DEBERÁN SATISFACER LAS INDICACIONES PARA ELLAS ESTABLECIDAS EN LA ITC-BT-29. POR TANTO:
Cuando la instalación de alumbrado general se sitúe a una altura del suelo inferior a 2,5 metros, o cuando sus interruptores presenten partes metálicas accesibles, deberá ser protegida contra los contactos indirectos mediante un dispositivo diferencial, conforme a lo establecido en la ITC-BT-24.
Cuando la instalación de alumbrado general se sitúe a una altura del suelo inferior a 1,5 metros, o cuando sus interruptores presenten partes metálicas accesibles, deberá ser protegida contra los contactos indirectos mediante un dispositivo diferencial, conforme a lo establecido en la ITC-BT-24.
Cuando la instalación de alumbrado general se sitúe a una altura del suelo inferior a 2 metros, o cuando sus interruptores presenten partes metálicas accesibles, deberá ser protegida contra los contactos indirectos mediante un dispositivo diferencial, conforme a lo establecido en la ITC-BT-24.
Cuando la instalación de alumbrado general se sitúe a una altura del suelo inferior a 0,5 metros, o cuando sus interruptores presenten partes metálicas accesibles, deberá ser protegida contra los contactos indirectos mediante un dispositivo diferencial, conforme a lo establecido en la ITC-BT-24.

## Slide 12
LA ITC-BT-38, EN SU APARTADO 2.1.3, SOBRE EL SUMINISTRO A TRAVÉS DE UN TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, ESTABLECE QUE ES OBLIGATORIO EL EMPLEO DE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO O DE SEPARACIÓN DE CIRCUITOS:
Como máximo uno por cada dos quirófanos o salas de intervención.
Como mínimo uno por cada quirófano o sala de intervención.
Como máximo uno por cada quirófano o sala de intervención.
Como máximo dos por cada quirófano o sala de intervención.